Для служебного пользования

Инв.№ 4703/202-1   ДСП

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Книга 1

Санкт-Петербург

2011

ООО «Институт территориального планирования    «урбаника»

___________________________________________________________________

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 44

Тел./факс (812)318-32-01.  Email: info@urbanica.spb.ru

http://www.urbanica.spb.ru/

___________________________________________________________________

Для служебного пользования

Инв.№ 4703/202-1 ДСП

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Книга 1

Генеральный директор						А. В. Финогенов

Руководитель проекта							А. С. Холоднов

Санкт-Петербург

2011 год

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

Состав исполнителей	7

1.	ВВЕДЕНИЕ	8

2.	Цели и задачи территориального планирования  Кикеринского сельского поселения	10

3.  Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	14

3.1. Общие сведения о поселении	14

3.2. Топографо-геодезическая изученность территории	15

3.3. Краткая историческая справка	16

3.4. Экономико-географическое положение	17

3.5. Роль и место поселения в структуре Волосовского муниципального района	20

3.6. Анализ ранее разработанной градостроительной документации	24

3.7. Природные условия и ресурсы	26

3.7.1. Климатические условия	26

3.7.2. Гидрологическая характеристика	27

3.7.3. Подземные воды	27

3.7.4. Инженерно-геологическая характеристика	28

3.7.5. Рельеф	37

3.7.6. Минерально-сырьевые ресурсы	37

3.7.7. Лесные ресурсы	38

3.7.8. Ресурсы животного мира	41

3.8. Оценка социально-экономического потенциала и основные проблемы развития поселения	42

3.8.1. Экономический потенциал	42

3.8.2. Рекреация и туризм	44

3.8.3. Население и трудовые ресурсы	45

3.8.4. Жилищный фонд	48

3.8.5. Социально-культурно-бытовое обслуживание	50

3.9. Современная планировочная организация территории	57

3.10. Современная экологическая обстановка.	63

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	70

4.1. Прогноз социально-экономического развития Кикеринского сельского поселения	70

4.2. Ограничения развития территории	82

4.3. Градостроительное развитие территории	94

4.4. Охрана объектов культурного наследия	100

4.5. Земельный фонд. Современное использование территории и потребность в территориях на перспективу	104

4.6. Описание планируемых границ населенных пунктов	117

# СОСТАВ ПРОЕКТА

- Генеральный план:

1.1. Графические материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | ДСП | 1:10000 | 4203/320 |
| 2 | Схема функционального зонирования территории | НС | б/м | 4203/321 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ДСП | 1:10000 | 4203/322 |
| 4 | Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:10000 | 4203/323 |
| 5 | Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | ДСП | 1:10000 | 4203/324 |
| 6 | Фрагмент схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Поселок Кикерино. | ДСП | 1:2000 | 4203/325 |

1.2. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Количество листов | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том «Положения о территориальном планировании» | НС |  | 4703/201 |

- Материалы по обоснованию генерального плана

  - Графические материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема размещения Кикеринского сельского поселения в структуре Волосовского муниципального района (ситуационная схема) | НС | б/м | 4703/301 |
| 2. | Схема современного использования территории | ДСП | 1:10000 | 4703/302 |
| 3. | Схема комплексной оценки территории (планировочные ограничения) | ДСП | 1:10000 | 4703/303 |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ДСП | 1:10000 | 4703/304 |
| 5. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения | ДСП | 1:10000 | 4703/305 |
| 6. | Схема функционального зонирования территории | НС | б/м | 4703/306 |
| 7. | Схема с отображением границ земель различных категорий и форм собственности (существующее положение) | НС | б/м | 4703/307 |
| 8. | Схема с отображением планируемых границ земель различных категорий | НС | б/м | 4703/308 |
| 9. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Транспортная инфраструктура | НС | б/м | 4703/309 |
| 10. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства. Инженерная инфраструктура | ДСП | б/м | 4703/310 |
| 11. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема инженерной подготовки территории | НС | б/м | 4703/317 |
| 12. | Схема границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | ДСП | 1:10000 | 4703/311 |
| 13. | Схема размещения Кикеринского сельского поселения в структуре Волосовского муниципального района. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | НС | б/м | 4703/312 |
| 14. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:10000 | 4703/313 |
| 15. | Схема мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ДСП | 1:10000 | 4703/314 |
| 16. | Фрагмент схемы современного использования территории. | ДСП | 1:5000 | 4703/315 |
| 17. | Фрагмент схемы планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. | ДСП | 1:5000 | 4703/316 |

  - Текстовые материалы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Том 2 «Материалы по обоснованию». Книга 1 | ДСП | 4703/202-1 |
| 2. | Том 2 «Материалы по обоснованию». Книга 2 | ДСП | 4703/202-2 |
| 3. | Том 3 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» | ДСП | 4703/203 |
| 4. | Том 4 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» | НС | 4703/204 |
| 5. | Том 5 «Исходно-разрешительная документация» | ДСП | 4703/205 |

# Состав исполнителей

| Генеральный директор | Финогенов А.В. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Холоднов А.С. |
| Главный архитектор проекта | Замотина И.А. |
| Главный инженер проекта | Холоднов А.С. |
| Инженер по водоснабжению, водоотведению и инженерной подготовке | Можгова О.В. |
| Инженер по энергоснабжению, связи и ЧС | Путвинский В.М. |
| Инженер-геолог | Миролюбов Е.С. |
| Экономист | Котова Е.М. |
| Ведущий картограф | Протасовская М.В. |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  разработан коллективом ООО «Институт территориального планирования «Урбаника» по заказу Администрации муниципального образования Кикеринское сельское поселение на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004г. № 190-ФЗ), статья 23;

- Распоряжение администрации муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2010 г. № 54 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- Муниципальный контракт № 3 от 14.03.2011 года.

Генеральный план муниципального образования Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области является документом территориального планирования поселения.

Генеральный план муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту Кикеринское сельское поселение) реализуется в границах, определенных областным законом от 24.09.2004 N 64-оз «Об,  установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», с учетом развития прилегающей к муниципальному образованию Кикеринское сельское поселение территории Волосовского муниципального района.

Кикеринское сельское поселение имеет общие границы на севере и северо-западе с Губаницким сельским поселением Волосовского муниципального района, на востоке с Гатчинским муниципальным районом, на юге с Калитинским сельским поселением Волосовского муниципального района, на западе с Волосовским городским поселением Волосовского муниципального района.

В состав представляемых материалов входят материалы по обоснованию проекта генерального плана Кикеринского сельского поселения, соответствующие карты (схемы) проекта генерального плана Кикеринского сельского поселения.

В генеральном плане Кикеринского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе генерального плана Кикеринского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь генерального плана Кикеринского сельского поселения – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации – 2020 год;

- расчетный срок генерального плана Кикеринского сельского поселения - период, на который рассчитаны все основные проектные решения – 2030 год.

Генеральный план Кикеринского сельского поселения направлен на определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, функционального назначения территорий поселения, перечня мероприятий по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе генерального плана Кикеринского сельского поселения установлены путем отображения их местоположения на картах (схемах) с точностью, соответствующей масштабу карты (схемы), на которой они отображены.

Генеральный план Кикеринского сельского поселения выполнен в масштабе 1:10 000 на все поселение с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ArcGis версии 9.2, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для обеспечения рассмотрения материалов проекта и его согласования цифровые картографические материалы представлены в формате *.jpg.

Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000 с использованием ортофотопланов на населенные пункты в растровом формате. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:10000, с врезкой на территорию административного центра поселения Кикерино в графическом отображении масштаба 1:2000.

# Цели и задачи территориального планирования 
Кикеринского сельского поселения

Основной целью территориального планирования Кикеринского сельского поселения является обеспечение дальнейшего развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения интересов и потребностей населения. Для этого требуется достижение следующих целей территориального планирования:

- Учет интересов и полномочий в области территориального планирования органов государственной власти Российской Федерации, Ленинградской области, органов местного самоуправления Волосовского муниципального района, Кикеринского сельского поселения.

- Совершенствование планировочной организации территории Кикеринского сельского поселения с созданием условий для развития жилищного строительства, промышленности и других видов экономической деятельности с обеспечением сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в интересах граждан и их объединений.

- Планирование рационального размещения на территории Кикеринского сельского поселения объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры с учетом интересов граждан, инвесторов, органов местного самоуправления и иных заинтересованных сторон.

- Обеспечение устойчивого развития территории Кикеринского сельского поселения с  обеспечением при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Основными задачами территориального планирования Кикеринского сельского поселения, в соответствии с установленными целями, являются:

- Основные задачи в области учета интересов органов государственной власти Российской Федерации:

  - Учет интересов Российской Федерации в части обеспечения удобного и безопасного транзита грузов железнодорожным транспортом к порту Усть-Луга;

  - Учет интересов Российской Федерации в части обеспечения выдачи мощности Ленинградской атомной электростанции и обеспечения электроснабжения железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород.

  - Учет интересов Российской Федерации в части снижения негативного воздействия шума от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород на жилые зоны.

- Основные задачи в области учета интересов органов государственной власти Ленинградской области:

  - Учет интересов Ленинградской области в части развития производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино» на площади 10 га с обеспечением ее необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры;

  - Учет интересов Ленинградской области в части обеспечения удобного и безопасного автомобильного транзита по дорогам регионального значения Гатчина – Ополье и Кемполово – Шапки;

  - Учет интересов Ленинградской области в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения.

- Основные задачи в области учета интересов органов местного самоуправления Волосовского муниципального района:

  - Учет интересов Волосовского муниципального района в части повышения мощности детских дошкольных учреждений на 55 мест;

  - Учет интересов Волосовского муниципального района в части создания объекта дополнительного образования детям на 20 мест;

  - Учет интересов Волосовского муниципального района в части повышения мощности амбулаторных учреждений здравоохранения на 19 посещения в смену;

  - Учет интересов Волосовского муниципального района в части развития объектов социальной защиты для детей и подростков;

  - Учет интересов  Волосовского муниципального района в части  реконструкции автодорожных подъездов к сельским населенным пунктам общей протяженностью 5,0 км;

  - Учет интересов Волосовского муниципального района в части развития межпоселковой системы газоснабжения со строительством 1,8 км газопроводов;

  - Учет интересов Волосовского муниципального района в части повышения пропускной способности межмуниципальной системы водоотведения.

- Основные задачи в области совершенствования планировочной организации территории Кикеринского сельского поселения:

  - Развитие зон многоквартирной жилищного строительства на площади 7,8 га с обеспечением нормативной жилищной обеспеченности населения 32 квадратных метра на 1 человека;

  - Развитие зон индивидуального жилищного строительства на площади 85,0 га;

  - Развитие зон садовых некоммерческих товариществ на площади 6,4 га;

  - Благоустройство озелененных территорий на площади 4,0 га;

  - Развитие производственных зон с размещением предприятий III-V классов опасности на площади 154,8 га;

  - Развитие зон транспорта с размещением автодорожной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса на площади 9,0 га;

  - Развитие общественно-деловых зон с размещением субъектов малого предпринимательства на площади 4,6 га и объектов социальной инфраструктуры на площади 3,0 га;

  - Развитие зон специального назначения на площади 3,5 га.

- Основные задачи в области развития социальной инфраструктуры Кикеринского сельского поселения:

  - Оптимизация сети учреждений культуры;

  - Развитие сети открытых объектов физической культуры и спорта с увеличением мощности на 800 квадратных метров, закрытых объектов – с увеличением мощности на 200 квадратных метров;

  - Развитие сети учреждений торговли с увеличением мощности на 900 квадратных метров;

  - Развитие сети учреждений общественного питания с созданием объектов общей мощностью 112 посадочных мест;

  - Развитие сети учреждений бытового обслуживания в части создания объектов бытового обслуживания, совмещенных с объектами торговли и создания объектов банного обслуживания на 17 мест.

- Основные задачи в области развития транспортной инфраструктуры Кикеринского сельского поселения:

  - Развитие улично-дорожной сети в пределах развивающихся жилых и производственных зон со строительством улиц и проездов общей протяженностью 20,9 км;

  - Повышение пропускной способности улично-дорожной сети с реконструкцией улиц и проездов общей протяженностью 3,7 км;

  - Развитие сети объектов придорожного сервиса.

- Основные задачи в области развития инженерной инфраструктуры Кикеринского сельского поселения:

  - Подключение населения к централизованным системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения со строительством и реконструкцией 2 котельных, 13 трансформаторных подстанций, 4 газораспределительных пунктов, водозаборов, канализационных станций и прокладкой 1,2 км электрических, 1,4 км тепловых, 1,8 км газовых, водопроводных, канализационных сетей.

- Основные задачи в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности территории Кикеринского сельского поселения:

  - Рекультивация нарушенных территорий на общей площади 83,5 га;

  - Расселение граждан из жилых домов, попадающих в пределы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов с предоставлением им альтернативного жилья;

  - Установление и обеспечение соблюдения режима зон с особыми условиями использования территории в отношении зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

  - Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3.  Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## 3.1. Общие сведения о поселении

Официальное наименование поселения в соответствии с уставом – муниципальное образование Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование – Кикеринское сельское поселение.

Территория поселения входит в состав Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Кикеринское сельское поселение расположено на востоке Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Границы поселения установлены законом Ленинградской области от 24.09.2004 г. № 64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В состав поселения входят населенные пункты:

- поселок Кикерино;

- поселок Восемьдесят первый километр;

- поселок Отделение совхоза Кикерино;

- деревня Арбонье;

- деревня Большое Кикерино;

- деревня Липовая Гора;

- деревня Малое Кикерино;

- деревня Мыза Арбонье;

- деревня Роговицы.

Административным центром поселения является поселок Кикерино.

Рельеф на проектируемой территории относительно спокойный.

Площадь территории Кикеринского сельского поселения в установленных границах составляет по данным администрации 5200 га. В результате обмера чертежа («Схема современного использования территории» масштаб 1:10000 в программе ArcGis версии 9.2) площадь территории Кикеринского сельского поселения составила 5154,3 га. Расхождение составило 1%. Проектом генерального плана принята площадь муниципального образования – 5154,3 га.

## 3.2. Топографо-геодезическая изученность территории

Проект генерального плана Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области  разработан на базе цифровых картографических материалов масштаба 1:10 000 с сечением рельефа 5 метров, разработанных ЗАО «Лимб» в 2010 году. В соответствии с техническим отчетом, цифровые картографические материалы созданы в номенклатурных листах прямоугольной разграфки в местной системе координат МСК47, в Балтийской системе высот 1977 г. в формате MapInfo. Указанные материалы приняты в установленном порядке в фонд инженерных изысканий Ленинградской области (см. Том «Исходно-разрешительная документация»).

На фрагмент территории Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области имеется стереотопографическая съемка в масштабе 1:2000, подготовленная Северо-Западным аэрогеодезическим производственным объединением в 1988 г. на территорию населенного пункта Кикерино. Стереотопографические материалы выполнены в местной системе координат, в Балтийской системе высот с рельефом через 0,5 м, переданы в растровом виде в формате «tif». Указанные материалы приняты в установленном порядке в Главное управлении геодезии и картографии при Совете министров СССР (см. Том «Исходно-разрешительная документация»).

За последние 20 лет на территорию населенных пунктов Кикеринского сельского поселения топографо-геодезических изысканий не проводилось. Топографо-геодезические изыскания велись, в основном, под строительство отдельных объектов, зданий, сооружений и т.п.

На территорию земель лесного фонда имеются материалы лесоустройства в масштабе 1:10 000, выполненные в 1994-2005 годах.

На территорию земель сельскохозяйственного назначения имеются землеустроительные карты в масштабе 1:10 000, выполненные в 1986 году.

На территорию населенных пунктов имеются землеустроительные карты в масштабе 1:2 000, выполненные в 1985-1990 годах.

## 3.3. Краткая историческая справка

Деревни Малое и Большое Кикерино являются местами древних поселений.  Название деревень, вероятно, связано с фамилией Кекки (Кекке). Топоним упоминается в Новгородской писцовой книге 1499-1500 годов. До начала XIX века на территории в современных границах Кикеринского сельского поселения зарегистрированных поселений не было. К середине XIX века относится упоминание о деревне «Большая Кикериная» и «Малая Кикериная», жители которой занимались сельским хозяйством.

На территории современного поселка Кикерино располагалось поместье Федора Павловича Лилиенфельда-Тоаль. Вокруг усадьбы был разбит сад, были построены зимние и летние теплицы, которые сохранялись до 1950 года. На тракте Санкт-Петербург – Ямбург (ныне Кингисепп) был построен постоялый двор и двухэтажная гостиница. Вокруг них и образовался поселок Кикерино.

Собственно поселок Кикерино возник при одноименной железнодорожной станции, построенной в 1870 году. От Петербурга до Кикерино людям второго сословия покупать земли не разрешалось. Этим объясняется тот факт, что в поселке строили дома, в основном, купцы, офицеры, художники и заводчики. С развитием железной дороги Кикерино в XIX веке стало популярным дачным поселком. Уже к 1876 году компаньонами Балтийского гончарного изразцового завода, одним из владельцев которого был Лилиенфельд-Тоаль, были основаны мастерские по добыче и обработке кембрийской глины. К 1904 году эти мастерские были переоборудованы в небольшой кирпичный завод. Завод изготовлял облицовочную плитку для украшения зданий Санкт-Петербурга: фасад универмага ДЛТ, дома на Большой Морской, Мусульманской мечети на Петроградской стороне и других зданий. Облицовочную плитку посылали в Сербию для королевского дворца. Позднее его использовали в оформлении Кремлевских стен и станций Московского метро. В 1915 году основан известковый завод, работавший на базе местного сырья. При разработке извести были обнаружены залежи доломита.

В 1908-1909 годах в поселке Кикерино построена церковь святого Николая Мирликийского. Поселок застраивался регулярно. В 1911 году в поселке Кикерино насчитывалось 58 домов. Из довоенной застройки сохранилось здание заводоуправления, отдельные развалины капитальных финских построек.

После войны поселок Кикерино активно застраивался. К послевоенной застройке относятся капитальные многоквартирные жилые здания по улице Ломакина, по Гатчинскому шоссе, здания школы, бани, столовой, несколько магазинов. По всесоюзной переписи 1959 году в поселке Кикерино проживало 2340 человек, число домов составляло 81. По национальному составу больше всего проживало русских, значительное число финнов. В 1970-1980-е годы сформировался квартал многоквартирной жилой застройки в юго-западной части поселка Кикерино, построен детский сад, амбулатория, дом культуры, расширена школа.

В 2004 году образовано муниципальное образование Кикеринское сельское поселение в составе Волосовского муниципального района Ленинградской области. Во второй половине 2000-х годов в поселке было организовано несколько современных предприятий по производству строительных материалов, благодаря которым поселок Кикерино стал наряду с районным центром городом Волосово ведущим промышленным центром Волосовского района.

3.4. Экономико-географическое положение

## 3.4.1. Положение по отношению к соседним муниципальным образованиям, субъектам федерации, странам.

Муниципальное образование Кикеринское сельское поселение  входит в состав Волосовского муниципального района Ленинградской области и расположено в его восточной части, на севере и северо-западе граничит с Губаницким сельским поселением,  на востоке – с Гатчинским районом, на юге – с Калитинским сельским поселением, на западе – с Волосовским городским поселением. Расстояние от посёлка Кикерино по автомобильной дороге до города Волосово составляет 7 км, до Санкт-Петербурга – 75 км, до Ивангорода и границы с Эстонией – 88 км, до порта Усть-Луга – 110 км. Поселение не имеет выхода к государственной границе и выхода к морю.

## 3.4.2. Положение по отношению к главным сухопутным и морским транспортным путям.

По территории Кикеринского сельского поселения в широтном направлении проходят:

- железнодорожная магистраль федерального значения Мга – Гатчина – Ивангород, с выходом в порт Усть-Луга. В настоящее время предусматривается реконструкция данной железной дороги с целью обслуживания порта. Морской торговый порт Усть-Луга начал свою работу в 2001 году, к настоящему времени грузооборот составляет 11,8 млн. тонн (2010 год), к 2020 году грузооборот должен достичь 120,6 млн. тонн.

- региональная автодорога Гатчина – Ополье;

- региональная автодорога Роговицы – Калитино.

В меридиональном направлении поселение пересекает региональная автодорога Кемполово – Шапки.

## 3.4.3. Положение по отношению к главным культурным и научным центрам, топливно-сырьевым базам, промышленным и сельскохозяйственным районам.

Кикеринское сельское поселение, входит в состав Ленинградской области, которая является развитым субъектом Российской Федерации и имеет обширный промышленный, сельскохозяйственный, культурный и туристический потенциал. По показателю объема инвестиций в основной капитал на душу населения в 2009 году Ленинградская область занимает 8 место среди субъектов Российской Федерации, по среднедушевым денежным доходам – 42 место.

Кикеринское сельское поселение находится в 1-2 часовой доступности от одного из крупнейших в Российской Федерации культурного, научного и промышленного центра – Санкт-Петербурга, вокруг которого активно развиваются агломерационные процессы.

Близость Санкт-Петербурга, и распространение агломерационных процессов открывают для поселения следующие возможности:

- В промышленном секторе: Добывающие, перерабатывающие и транспортные предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются частью единой, исторически сложившейся производственной технологической цепочки. Развитие промышленного сектора, также тесно связанно с реализацией проектов по созданию крупных промышленных зон, в так называемой «пригородной зоне» Санкт-Петербурга, это обусловлено более низкой стоимостью земли в области, нежели чем в административных границах Санкт-Петербурга. Развитие одной из таких зон предусматривается на территории Кикеринского сельского поселения

- В агропромышленном комплексе: Производители сельскохозяйственной продукции имеют широкий рынок сбыта и платежеспособный спрос, который в значительной степени формируется из числа жителей Санкт-Петербурга.

- В социальной сфере и сфере услуг. Доступность услуг не одинакова для жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, для последних она ниже. В то же время обширные территориальные и рекреационные ресурсы Ленинградской области позволяют генерировать услуги отсутствующие или находящиеся в дефиците в административных границах Санкт-Петербурга, в частности туристические услуги (отдых для горожан). Также жители области могут эпизодически пользоваться широким спектром услуг имеющемся в крупном городе.

- В транспортной сфере. 1. Территория Ленинградской области приоритетна для размещения крупных логистических центров работающих на Санкт-Петербург. 2. Значительные объемы маятниковой миграции и миграции горожан на дачи, стимулируют развитие коммерческого пассажирского транспорта.

- В жилом секторе. Территория Ленинградской области является привлекательной для  комплексного жилищного строительства, в условиях стабильного спроса горожан на загородное жилье.

К отрицательным сторонам влияния Санкт-Петербургской агломерации на Кикеринское сельское поселения относится вымывание трудовых ресурсов из поселения (трудовая маятниковая миграция населения). В силу дефицита привлекательных рабочих мест в поселении, более конкурентоспособных предложений по заработной плате на рынке труда Санкт-Петербурга отдельные жители принимают решения работать за пределами поселения. В процессы трудовой маятниковой миграции на 2010 год в Кикеринском сельском поселении вовлечено 195 человек.

## 3.4.4. Положение по отношению к ключевым рынкам сбыта.

Ключевым рынком сбыта, как для Ленинградской области, так и для Кикеринского сельского поселения является город Санкт-Петербург. Другими перспективными рынками сбыта являются близлежащие страны – Финляндия и Эстония, по причинам: во-первых их географической близости, во-вторых действия значительного количества программ регламентирующих возможности сотрудничества. Также выход местных предприятий к другим рынкам сбыта может обеспечить активно развивающийся Морской торговый порт Усть-Луга.

Таблица 3.4-1. Отдельные социально-экономические показатели, косвенно характеризующие потенциал рынков сбыта Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Финляндии, Эстонии (данные на 2009 год)

|  | Численность населения | Среднедушевые доходы | ВВП на душу населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург | 4,6 млн. чел. | 22133 рублей | 320916,4 рублей/11416 долл. |
| Ленинградская область | 1,5 млн. чел. | 13055 рублей | 260685,4 рублей/9237 долл. |
| Финляндия | 5,5 млн. чел. | Свыше 2 тыс. евро | 35 349 долл. |
| Эстония | 1,3 млн. чел. | н/д | 17695 долл. |

Источник: Росстат, открытие источники

## 3.4.5. Влияние экономико-географического положения на развитие территории Кикеринского сельского поселения.

Экономико-географическое положение Кикеринского сельского поселения выгодно, что обусловлено:

- Включением территории в агломерационные процессы формируемые вокруг города Санкт-Петербурга (жители могут выбирать место работы, в том числе г. Санкт-Петербург, молодежь имеет возможность получать образование в Санкт-Петербурге, жители имеют возможность разнообразить личный досуг и расширить спектр потребительских услуг за счет развитого рынка услуг Санкт-Петербурга,  в границах поселения запланировано развитие крупной промышленной зоны ориентированной преимущественно на рынок сбыта в Санкт-Петербурге и др.

- Расположением в непосредственной близости от автомобильной и железной дороги на Морской торговый порт Усть-Луга.

- Расположением территории в экономически развитом субъекте РФ.

- Близость зарубежных стран – Финляндия и Эстония (потенциальные инвесторы (финансовые, технологические) и рынки сбыта). Возможность реализации совместных социокультурных проектов.

3.5. Роль и место поселения в структуре                        Волосовского муниципального района

Волосовский муниципальный район располагается в западной части Ленинградской области, расстояние от города Санкт-Петербург до административного центра района города Волосово составляет 72 километра. Транспортная связь между городом Санкт-Петербургом и населенными пунктами Волосовского муниципального района Ленинградской области осуществляется по железной дороге Ивангород – Гатчина – Мга (с ответвлением из Гатчины на город Санкт-Петербург), по автодороге федерального значения М-11 Санкт-Петербург – Ивангород  и автодороге регионального значения Гатчина – Ополье. Площадь Волосовского муниципального района Ленинградской области составляет 2680,5 квадратных километра (3,65% от общей площади Ленинградской области, занимает 14-ое место из 18 муниципальных районов области по площади), население – 48,2 тысячи человек (2,95% от общего населения Ленинградской области, занимает 15-ое место из 18 муниципальных районов ленинградской области по населению). В районе имеется один город – Волосово с населением 11,1 тысячи человек, остальное население района проживает в сельских населенных пунктах. Экономика района традиционно специализируется на сельскохозяйственном производстве, в сфере промышленного производства можно выделить две промышленные зоны районного значения – в городе Волосово и в поселке Кикерино.

Кикеринское сельское поселение является восьмым по численности населения поселением Волосовского муниципального района, а поселок Кикерино – четвертым по численности населенным пунктом после города Волосово, деревни Бегуницы, деревни Большая Вруда.

| Таблица 3.5-1. Численность населения Волосовского муниципального района Ленинградской области в разрезе поселений, на 2009 год |  | Таблица 3.5-2. Численность населения Волосовского муниципального района в разрезе населенных пунктов на 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Поселения | Население на 2009 год, человек |  | Населенные пункты | Население на 2009 год, человек |
| Волосовское городское поселение | 14,0 |  | Волосово | 13633 |
| Бегуницкое сельское поселение | 4,3 |  | Бегуницы | 3630 |
| Губаницкое сельское поселение | 3,6 |  | Большая Вруда | 2157 |
| Калитинское сельское поселение | 3,3 |  | Кикерино | 1917 |
| Большеврудское сельское поселение | 3,0 |  | Извара | 1910 |
| Изварское сельское поселение | 2,7 |  | Сельцо | 1737 |
| Курское сельское поселение | 2,2 |  | Калитино | 1618 |
| Кикеринское сельское поселение | 2,2 |  | Сумино | 1495 |
| Сельцовское сельское поселение | 2,0 |  | Торосово | 1435 |
| Зимитицкое сельское поселение | 1,7 |  | Зимитицы | 1395 |
| Клопицкое сельское поселение | 1,6 |  | Рабитицы | 1353 |
| Каложицкое сельское поселение | 1,6 |  | Большой Сабск | 1318 |
| Сабское сельское поселение | 1,6 |  | Курковицы | 1309 |
| Рабитицкое сельское поселение | 1,6 |  | Терпилицы | 1240 |
| Терпилицкое сельское поселение | 1,6 |  | Курск | 1198 |
| Беседское сельское поселение | 1,1 |  | Клопицы | 1135 |
| Волосовский муниципальный район | 48,1 |  | Беседа | 925 |

Источник: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

За 2008 и 2009 год Кикеринское сельское поселение лидировало по объему инвестиций в основной капитал на душу населения среди поселений Волосовского муниципального района (рассмотрение динамики инвестиций в основной капитал за более длительный период невозможно в связи с отсутствием статистических данных).

Таблица3.5.-3. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципальных образований (без субъектов малого предпринимательства), тысяча рублей (отрейтингованы по суммарному объему инвестиций за период в 2008 и 2009 году на душу населения)

|  | 2008 год | 2009 год | За 2008-2009 годы | за 2008-2009 годы на душу населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кикеринское сельское поселение | 1852 | 761921 | 763773 | 347170 |
| Рабитицкое сельское поселение | 216873 | 43176 | 260049 | 162531 |
| Курское сельское поселение | 189384 | 29176 | 218560 | 99345 |
| Зимитицкое сельское поселение | 49556 | 53959 | 103515 | 60891 |
| Сельцовское сельское поселение | 51708 | 38226 | 89934 | 44967 |
| Каложицкое сельское поселение | 37306 | 27590 | 64896 | 40560 |
| Изварское сельское поселение | 70036 | 37582 | 107618 | 39859 |
| Клопицкое сельское поселение | 24181 | 22609 | 46790 | 29244 |
| Волосовское городское поселение | 276380 | 77385 | 353765 | 25269 |
| Терпилицкое сельское поселение | 34978 | 2723 | 37701 | 23563 |
| Губаницкое сельское поселение | 47630 | 30051 | 77681 | 21578 |
| Бегуницкое сельское поселение | 48886 | 35738 | 84624 | 19680 |
| Калитинское сельское поселение | 12209 | 8289 | 20498 | 6212 |
| Беседское сельское поселение | 2227 | 1966 | 4193 | 3812 |
| Большеврудское сельское поселение | 326 | 2541 | 2867 | 956 |
| Сабское сельское поселение | 349 | 68 | 417 | 261 |
| Волосовский муниципальный район | 1063881 | 1173000 | 2236881 | 290504 |

Источник: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Кикеринское сельское поселение занимает 13 место среди 16 муниципальных образований Волосовского муниципального района Ленинградской области по вводу жилья на душу населения за 2006-2009 годы, при расчете ввода на душу населения в среднем за год поселение попадает в группу территорий с наименьшим показателем.

Таблица 3.5-4. Ввод в действие жилых домов на территории муниципальных образований, квадратный метр общей площади

| Муниципальные образования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | за 2006-2009 | За 2006-2009 гг. на душу населения | в сред-нем в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сабское сельское поселение | 2700,4 | 2676,8 | 2239,6 | 1821,6 | 9438,4 | 5,9 | 1,5 |
| Калитинское сельское поселение | 881,7 | 4559,2 | 2950,4 | 2596 | 10987,3 | 3,3 | 0,8 |
| Зимитицкое сельское поселение | 707,4 | 529,5 | 637,1 | 1238,2 | 3112,2 | 1,8 | 0,5 |
| Рабитицкое сельское поселение | 663,6 | 799,4 | 465,1 | 828,4 | 2756,5 | 1,7 | 0,4 |
| Клопицкое сельское поселение | 1149,8 | 261,4 | 455,1 | 811,2 | 2677,5 | 1,7 | 0,4 |
| Сельцовское сельское поселение | 232,4 | 849,7 | 1221,8 | 865,4 | 3169,3 | 1,6 | 0,4 |
| Губаницкое сельское поселение | 851,1 | 1878,1 | 852,9 | 1701,9 | 5284 | 1,5 | 0,4 |
| Изварское сельское поселение | 391,6 | 1654,7 | 1101,9 | 704,4 | 3852,6 | 1,4 | 0,4 |
| Бегуницкое сельское поселение | 1458,3 | 1985,3 | 1251,9 | 1065,6 | 5761,1 | 1,3 | 0,3 |
| Терпилицкое сельское поселение | 481,9 | 723,9 | 501,4 | 392,8 | 2100 | 1,3 | 0,3 |
| Беседское сельское поселение | 212,8 | 467,2 | 85,3 | 339 | 1104,3 | 1,0 | 0,3 |
| Большеврудское сельское поселение | 322,5 | 669,5 | 346,6 | 1132,9 | 2471,5 | 0,8 | 0,2 |
| Кикеринское сельское поселение | 293,4 | 496,8 | 647 | 321,5 | 1758,7 | 0,8 | 0,2 |
| Каложицкое сельское поселение | 124,9 | 407,6 | 353,9 | 303,7 | 1190,1 | 0,7 | 0,2 |
| Курское сельское поселение | 367,8 | 199,5 | 59,6 | 436,5 | 1063,4 | 0,5 | 0,1 |
| Волосовское городское поселение | 575,4 | 607,4 | 1188,6 | 1901,9 | 4273,3 | 0,3 | 0,1 |
| Итого | 11415 | 18766 | 14358,2 | 16461 | 61000,2 | 1,3 | 0,3 |

Источник: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Кикеринское сельское поселение является одной из двух территорий в Волосовском муниципальном районе, имеющей промышленную специализацию. На базе промышленной зоны в поселке Кикерино за последние годы введено 2 современных предприятия отрасли по производству строительных материалов. Для Волосовского муниципального района и Ленинградской области поселение имеет стратегически важное значение с точки зрения дальнейшего развития промышленной специализации. Территория Кикеринского сельского поселения имеет значительный потенциал развития промышленности.

Население поселения невелико как в масштабах области, так и в масштабах района.

На территории поселения отсутствуют крупные сельскохозяйственные предприятия, значимые туристические объекты и рекреационные зоны.

Влияние Санкт-Петербурга и прилегающих территорий Ленинградской области выражается в расселении на территории поселения значительного количества временного населения (дачников), а также в привлечении жителей поселения на свою территорию с целью занятости (трудовая миграция).

3.6. Анализ ранее разработанной градостроительной документации

На территории поселения градостроительная документация разработана только на территорию поселка Кикерино:

- «Генеральный план поселка Кикерино», выполненный институтом Ленгражданпроект в 1990 году по заказу Главленоблархитектуры;

- «Проект планировки поселка Кикерино», выполненный отделом по делам строительства и архитектуры проектного института «Леноблпроект» в 1962 году;

- «Проект планировки северо-восточной части производственной зоны «Кикерино» поселка Кикерино», выполненный ООО «Агентство территориального развития» в 2008 году.

Генеральный план поселка Кикерино 1990 года закладывал увеличение численности населения с двух тысяч человек в 1990 году до 2,4 тысяч человек к 2010 году. Таким образом, существующая численность населения поселка Кикерино отличается от расчетной на 14% (на 2011 год численность населения поселка Кикерино составляет 2068 человек).

В части регулирования развития социальной инфраструктуры предыдущим генеральным планом предусматривалось:

- Сохранение поселковой больницы. В настоящее время услуги стационарной помощи население получает в Волосовской центральной районной больнице, то есть больница была закрыта.

- Сохранение дома культуры мощностью 350 мест на расчетный срок. При этом современная мощность клуба составляет 450 мест. Такие мощности избыточны и настоящим генеральным планом предполагается их сокращение.

- Библиотека мощностью 8,2 тысяч экземпляров, предполагалось увеличение количества томов книг без расширения площадей учреждения. В настоящее время мощность библиотеки составляет 17,3 тысяч экземпляров, то есть мощности учреждения были запланировано увеличены. В настоящее время мощности являются избыточными.

- Сохранение мощностей объектов торговли, совокупная площадь которых составляла 1057 квадратных метров. В настоящее время площадь торговых площадей в поселки Кикерино составляет 1462 метра.

- Сохранение столовой на 80 посадочных мест. В настоящее время на территории поселка Кикерино отсутствуют объекты общественного питания, проектными предложениями генерального плана предусматривается их развитие.

- Строительство дома быта на 35 рабочих мест. Строительство здания дома быта было начато, но так и не завершено. На месте недостроенного дома быта настоящим генеральным планом предполагается создание торгового центра, включающего в себя предприятия малого бизнеса оказывающего бытовые услуги населению.

- Отсутствие спортивных сооружений, за исключением пришкольных. В настоящее время на территории поселка Кикерино имеется один спортивный зал общего пользования при доме культуры, один стадион общего пользования, одна спортивная площадка общего пользования.

- Строительство детского сада-ясли на 140 мест в период с 1990 по 1995 годы (при имеющихся мощностях на конец 1990 года – 140 мест). В настоящее время на территории поселка Кикерино имеется одно учреждение дошкольного образования мощностью 75 мест.

В генеральном плане отмечалось, что ведущей отраслью поселка является промышленность, которая сохранит свое значение и в последующее время, предпочтительными отраслями промышленности должны явиться производство строительных материалов.

Строительство жилой и общественной застройки произведено в южной части поселка в соответствии с решением генерального плана 1990 года. Однако застройка осуществлялась в соответствии с «проектом планировки северо-восточной части производственной зоны «Кикерино» поселка Кикерино», который в значительной мере отличается от решений генерального плана 1990 года.

Генеральным планом 1990 г. предлагалось развивать поселок Кикерино только в юго-западном направлении. Основными типами новой застройки были приняты четырехэтажные многоквартирные дома секционного типа и 1-2-хэтажные дома усадебного типа. На первую очередь генерального плана (1995 год) предлагалось размещение трех кварталов усадебной застройки на территории, примыкающей к Курковицкому шоссе. Данное мероприятие было реализовано частично, освоено около 50 % предлагаемой к застройке территории.  Усадебную застройку на расчетный срок (2010год) предусматривалось разместить на территории, ограниченной Курковицким шоссе, железной дорогой, существующей многоквартирной застройкой и санитарно-защитной зоной производственной зоны. Данная территория освоена под жилую застройку лишь на 20 %, на остальной территории было размещено промышленное предприятие IV класса опасности. Развитие застройки секционными жилыми домами намечалось на период расчетного срока генерального плана на участке, примыкающем к Курковицкому шоссе между существующей многоквартирной застройкой и планируемой усадебной застройкой, было построено только три пятиэтажных жилых дома.

Одним из основных мероприятий совершенствование планировочной структуры поселка Кикерино было завершение формирования общественно-культурного центра на Курковицком шоссе в районе новой капитальной застройки, что было реализовано частично: не было завершено строительство дома быта и детского сада для юго-западного жилого района.

Водоснабжение поселка Кикерино было запланировано из двух артезианских скважин с хлорированием воды в резервуаре чистой воды, далее с подачей в водопроводную кольцевую сеть и в водонапорную башню. Новые водозаборные сооружения построены в соответствии с современными требованиями, что соответствует решению генерального плана 1990 года. Запланированная подача бытовых сточных вод на очистные сооружения города Волосово осуществлена.

Централизованным теплоснабжением в поселке Кикерино охвачена капитальная жилая застройка. Однако в настоящее время работает одна котельная вместо двух запланированных. Современная котельная переведена с мазута на газ.

Запланированное снабжение поселка природным газом осуществлено в соответствии с планом газификации.

3.7. Природные условия и ресурсы

## 3.7.1. Климатические условия

Климатические условия Кикеринского сельского поселения характеризуются умеренным летом и мягкой зимой. Температура воздуха изменяется летом от +9,3 °C до +16,6 °C, зимой от – 6,0 °C до – 8,4 °C. Среднемесячная температура января составляет – 9,2 °C, июля - +21,5 °C. Абсолютный минимум составляет -41°C, абсолютный максимум составляет +32 °C. Продолжительность безморозного периода в среднем, составляет 108 дней.

Поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Количество осадков полностью компенсирует увлажнение. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы - > 300 мм, в холодный период - (116 мм. При этом среднегодовой максимум составляет 845 мм. Снежный покров в феврале – марте достигает 85 см. Нормативная глубина промерзания грунтов, в среднем, составляет 1,3 м. Метеорологические характеристики поселения по данным метеостанции Волосово представлены в таблице.

Таблица№ 3.7.1-1. Основные метеорологические характеристики Кикеринского сельского поселения

| Метеорологические характеристики | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Осадки | Число дней | 188 |
| Скорость ветра | м/с | 3,3 |
| Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с | % | 29,9 |
| Повторяемость туманов | % | 4,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца | °C | 21,5 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | °C | - 9,2 |
| Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 % | м/с | 8 |

Преобладающее направление ветра – южного и юго-западного направлений.

## 3.7.2. Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды на территории сельского поселения представлены несколькими прудами. Питание прудов происходит за счет атмосферных осадков. Реки и озера на территории поселения отсутствуют.

## 3.7.3. Подземные воды

В пределах проектируемой территории грунтовые воды в четвертичных отложениях, в силу их слабой водопроницаемости, как правило, отсутствуют. Исключение представляют болотные отложения и частично отложения морены, где встречаются прослои и линзы песков.

Грунтовые воды этого типа могут быть встречены на глубинах 0,3-2,0 м. Питание грунтовых вод – атмосферное, в связи с чем их уровень подвержен сезонному колебанию, которое может достигать 1,0-1,5 м. Максимальные уровни наблюдаются в осенне-весенний период.

В коренных породах широкое распространение получили подземные воды ордовика.

Водоносный горизонт ордовикских отложений является основным эксплуатируемым горизонтом на территории поселения. Вскрыт многочисленными колодцами и скважинами на глубинах от 6 до 15 м. Горизонт представлен повсеместно, относится к трещинно-карстово-пластовому типу. Характеризуется безнапорным режимом. Водовмещающими являются карбонатные породы ордовика – известняки трещиноватые, местами закарстованные, доломитизированные, доломиты. Основной источник питания горизонта – атмосферные осадки. В связи с этим статический уровень подвержен значительным сезонным колебаниям, амплитуда которых может достигать 7 м. Водообильность горизонта зависит от степени трещиноватости и закарстованности известняков, а также наличия в них глинистых прослоев. Удельные дебиты скважин изменяются от 1 до 5 л/сек и более. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, умеренно жесткие.

Утвержденных запасов подземных вод для водоснабжения поселения нет. По региональным оценкам проектируемая территория относится к обеспеченным ресурсами подземных вод.

Следует отметить слабую защищенность всех представленных на территории поселения водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения, что ставит особые санитарно-гигиенические требования к эксплуатации водозаборов.

## 3.7.4. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологическая характеристика

Настоящий раздел подготовлен с учетом и на основании следующих материалов ранее выполненных работ:

- материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет, предоставленных Фондом инженерных изысканий Ленинградской области (Пояснительная записка: об естественноисторических условиях района и схеме планировочных ограничений для обоснования проекта размещения территорий, «Леноблпроект», 1959 год; Отчета о комплексных инженерных изысканиях для составления генерального плана на территории поселка, «Леноблпроект», 1961 год);

- материалов Государственной геологической карты, масштаба 1:200 000;

- материалов «Схемы территориального планирования Волосовского муниципального района», разработываемый институтом «Ленгипрогор» в 2010-2011 годах;

- информации Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) в части касающейся характеристики минерально-сырьевой базы Кикеринского сельского поселения.

Основными задачами данного раздела являются:

- описание инженерно-геологических условий проектируемой территории;

- составление схематической карты инженерно-геологического районирования;

- оценка территорий по степени благоприятности для строительства;

- определение примерного перечня работ по инженерной подготовке на выделенных территориях.

Изученность инженерно-геологических условий

Проектируемая территория отличается относительно хорошей изученностью инженерно-геологических условий. Для разработки предыдущего генерального плана поселка Кикерино были выполнены комплексные инженерные изыскания на всю территорию поселка. Впоследствии изыскания проводились при проектировании объектов гражданского и промышленного строительства, инженерных коммуникаций. Меньшей изученностью характеризуется восточная неосвоенная часть поселения. Инженерные изыскания на этой территории представлены только региональными работами.

Геологическое строение

Геологическое строение рассматриваемой территории изучено достаточно подробно в процессе проведения государственной геологической съемки и прочих геологических работ.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы палеозойского и четвертичного возраста залегающие на архейском кристаллическом фундаменте.

Палеозойские отложения на глубину, вовлекаемую в человеческую деятельность представлены средним отделом ордовикской системы (O2).

Четвертичные отложения сложены породами верхнего (Q3) и современного отделов (Q4).

Отложения ордовикской системы развиты в пределах проектируемой территории повсеместно. Залегают под четвертичными породами на глубине 0,5 – 8,0 м. На отдельных участках по бортам карьеров выходят на поверхность. Общая мощность среднеордовикских отложений достигает 130 м. Литологически они представлены карбонатными породами: известняками плотными трещиноватыми, местами доломитизированными, местами закарстованными, доломитами серой, желтой и розовой окрасок. В карбонатных породах могут наблюдаться прослои глин, мергелей. В верхней части разреза карбонатные породы видоизменены и разрушены процессами выветривания до состояния глыбовых отдельностей, плитняка и щебня промежутки между которыми заполнены песчано-глинистым материалом. Зона выветривания обычно составляет 1,0-1,5 м реже достигает 4-5 м. Общая мощность известняков в пределах проектируемой территории более 90 м.

Отложения четвертичного возраста (Q) развиты повсеместно, залегают с поверхности и перекрывают отложения ордовикского возраста покровом неравномерной мощности. Четвертичные осадки отсутствует на отдельных участках в центральной части поселения, занятой преимущественно старыми выработками строительных материалов. В пределах рассматриваемой территории вскрыты осадки верхнего и современного звена (голоцен) четвертичной системы.

Отложения верхнего звена (Q3) четвертичной системы представлены осадками основной морены последнего оледенения (gIII). Мощность отложений изменяется от 0 до 4,5 м, реже достигает 6-8 м. Сложена морена плотными несортированными валунными суглинками и супесями, содержащие большее или меньшее количество гравия, гальки, валунов. Количество обломочного материала в морене увеличивается к подошве слоя. Цвет морены обусловлен характером подстилающих пород и варьирует от красновато- и коричневато-бурового до коричневого. В отложениях часты гнезда, включения, линзы грубых песков. Консистенция суглинков изменяется от полутвердой до пластичной.

Отложения современного звена (Q4) четвертичной системы представлены насыпным слоем и болотными отложениями.

Насыпной слой состоит из смеси щебня, гравия, строительного мусора, имеет ограниченное распространение на дорогах и в местах застройки. Мощность колеблется в пределах 0,4 - 0,7 м.

Болотные отложения (bIV) имеют ограниченное распространение в центральной части рассматриваемой территории и занимают незначительные территории. Отложения представлены торфом. Мощность отложений не превышает 2 метров.

Инженерно-геологические условия

В пределах рассматриваемой территории можно выделить три инженерно-геологических комплекса пород. Краткое описание комплексов приведено ниже.

Инженерно-геологический комплекс 1 представлен мореной последнего оледенения. Комплекс залегает с поверхности, представлен на территории поселения практически повсеместно и будет основным, принимающим на себя нагрузку фундаментов зданий и сооружений. Мощность комплекса меняется от 0,5 до 6-8 м. Комплекс представлен суглинками полутвердыми с линзами твердых и тугопластичных суглинков с гравием, галькой и валунами.

Морены комплекса 1 могут служить надежным основанием для различных инженерных сооружений, расчетные сопротивления Ro изменяются в пределах 200-300 кПа. Несколько осложняют условия строительства неоднородность их состава и сложения, а также возможность вскрытия обводненных песчаных линз и прослоев.

Инженерно-геологический комплекс 2, представлен повсеместно. Он сложен крупнообломочными, щебенистыми грунтами с супесчаным заполнителем, доломитами разрушенными, выветрелыми, известняками трещиноватыми, разной степени прочности. Мощность отложений может достигать 130 м. Грунты этого комплекса являются надежными основаниями, расчетные сопротивления Ro изменяются в пределах 300-400 кПа. Грунты данного комплекса подвержены карсту.

Инженерно-геологический комплекс 3 представлен болотными отложениями. Залегает с поверхности на крайне ограниченных участках. Мощность комплекса в среднем составляет 1-2 метра. Комплекс представлен водонасыщенными биогенными грунтами – торфами. В соответствии со СНиП 2.02.01-83* опирание фундаментов непосредственно на поверхность торфов не допускается.

Инженерно-геологический комплекс 4 представлен насыпным слоем. Комплекс состоит из смеси щебня гравия, строительного мусора и минерального грунта. Имеет ограниченное распространение на дорогах и в местах застройки и выработанных карьеров. Мощность составляет в среднем 0,5-0,7 м редко более. Грунты являются ненадежными основаниями, расчетные сопротивления Ro изменяются в пределах 150-180 кПа. Опирание фундаментов на эти грунты не рекомендуется.

В пределах рассматриваемой территории встречены грунты подверженные морозному пучению – пучинистые грунты. Они представлены крупнообломочными грунтами с пылевато-глинистым заполнителем. Грунты встречаются в зоне распространения инженерно-геологического комплекса 1. Строительство на таких грунтах должно осуществляться в соответствии с п. 14 СНиП 2.02.01-83*.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для большей части территории составляет 120 см.

Опасные физико-геологические процессы

Опасные физико-геологические процессы в пределах рассматриваемой территории представлены карстом.

Карстовые процессы получили широкое развитие в пределах Ижорского плато. Значительное количество поверхностных проявлений карста отмечено в пределах карстового поля к северу от границ поселка Кикерино. Воронки имеют глубину от 1 до 3 м, редко более, при диаметре 4-6 м. В настоящее время воронки заполнены глинисто-песчаными отложениями, карстовые процессы не активны, карстовая денудация отсутствует.

При строительстве, также следует учитывать широкое развитие многообразных форм подземного карста.

По степени устойчивости относительно карстовых провалов территория относится к 5 категории – относительно устойчивая.

Опасным для строительства является не сам процесс растворения карстующихся пород, протекающий относительно медленно в карбонатных породах, а наличие ранее созданных форм и вынос в них рыхлого материала из основания покровной толщи, которая может подвергнуться осадке.

В связи с этим на исследуемой территории при проектировании строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий на карст.

Основным мероприятием по борьбе с карстом является планировка местности с ликвидацией всех воронок, ямок, понижений путем засыпки глиной и суглинком, с последующей утрамбовкой.

В настоящее время опасные физико-геологические процессы не оказывают существенного влияния на хозяйственные объекты поселения.

Радоноопасность

На территории Ленинградской области выделено девять радоносодержащих территорий, занимающих около 26% территории области.

Кикеринское сельское поселение располагается в пределах Кингисеппско-Тосненской радоноопасной территории, которая является областью природного радиоэкологического неблагополучия разного уровня риска. Радоноопасность этой территории связана с распространением диктионемовых сланцев, содержащих значительное количество урана. В соответствии с районированием Ленинградской области по степени радоноопасности (Б.Г. Дверницкий и В.С. Стружек, 2000 год) она характеризуется  чрезвычайным, и, частично, катастрофическим уровнем радонового риска.

Поступление радона в почвенный воздух происходит по особым радоноподводящим зонам, совпадающим, как правило, с участками трещиноватости в перекрывающих породах. Если над такой зоной возводится строение, то оно становится ловушкой для радона, который накапливаясь создаёт угрозу радиологической опасности для людей.

В целях предупреждения таких ситуаций новому строительству должны предшествовать радиоэкологические исследования, а в жилых домах и объектах социально-бытового назначения в зонах повышенной радоноопасности необходимо провести радиационное обследование.

Проблема радоноопасности имеет не только радиологическое значение, но и влияет на природную комфортность территорий и их инвестиционную привлекательность. Чем выше уровень радоновой опасности, тем выше дискомфортность среды обитания для персонала и населения. Наличие радоновых потоков в почво-грунтах несколько удорожает строительство за счет принятия дополнительных мер по снижению радоноопасности.

Инженерно-геологическое районирование

Составленная карта инженерно-геологического районирования территории Кикеринского сельского поселения дает возможность сравнительной оценки территорий по степени благоприятности условий для строительства.

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на карте-схеме масштаба 1:10000 является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф и геоморфология, характер грунтов, наличие и условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов.

Территории, выделенные на «Схеме комплексной оценки территории (планировочные ограничения)» по природным факторам с учетом инженерно-геологических изысканий на основании вышеперечисленных факторов, подразделяются на три района:

I - район благоприятный для строительства;

II - район ограниченно благоприятный для строительства;

III - район неблагоприятный (сложный) для строительства.

Ниже приводится краткая характеристика выделенных районов.

Район благоприятный для строительства (I)

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют. Район пригоден для застройки любого типа. Уклоны поверхности не превышают 10%; преимущественным развитием пользуются крупнообломочные, песчаные грунты, моренные отложения; подземные воды залегают на глубине более 3,0 м и, в большинстве случаев, не оказывают влияния на условия строительства.

По совокупности природных факторов выделяется:

I-1 – район Ижорского плато – занимает большую часть поселения, характеризуется преобладанием в разрезе пород инженерно-геологического комплекса 1 (суглинки полутвердые с линзами твердых и тугопластичных с гравием, галькой и валунами) и 2 (щебенистых грунтов, доломитов разрушенных, выветрелых, известняков трещиноватых, разной степени прочности). Расчетные сопротивления, Ro составляют 200-400 кПа. В связи с наличием карбонатных карстующихся пород условием благоприятности района является отсутствие проявлений карстовых процессов.

Район ограниченно благоприятный для строительства (II)

В зависимости от имеющихся неблагоприятных природных факторов для строительного освоения в пределах данного района выделено два подрайона (1, 2):

II-1 – Территории с близким залеганием уровня грунтовых вод (до 2 м от поверхности). Подрайон получил распространение на небольших участках в центральной части поселения. Процессам подтопления способствует в первую очередь плоский характер поверхности, наличие с поверхности слабопроницаемых суглинков четвертичного возраста. Основаниями зданий и сооружений на этих территориях, также будут служить породы инженерно-геологического комплекса 1 и 2.

В пределах подрайона рекомендуется проведение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- осушение (водопонижение);

- подсыпка территории.

II-2 - Территории болот с мощностью торфа менее 2 м – располагается несколькими незначительными по площади участками, в центре поселка Кикерино. Основаниями зданий и сооружений будут служить породы инженерно-геологического комплекса 3. Строительство на торфах не допускается. Рельеф территории плоский, водоносные горизонт залегает на глубинах 0,0-1,0 м.

В пределах подрайона потребуются:

- осушение (водопонижение);

- выторфовка;

- специальные работы по улучшению основания;

- подсыпка территории.

II-3 – Территории сложного рельефа (с преобладанием уклонов поверхности 10-20%) – располагается в северо-восточной части поселения. Характеризуется холмисто-грядовым рельефом. В разрезе преобладают породы инженерно-геологического комплекса 1 и 2.

Перед освоением площадок потребуется проведение работ по вертикальной планировке территории.

Район неблагоприятный (сложный) для строительства (III)

Среди территорий неблагоприятных для строительства в пределах поселения выделено два подрайона (1, 2):

III-1 – район карьеров и нарушенных земель занимает выработанные карьеры известняков и доломитов на западной окраине поселка поселения. Характеризуется преобладанием в разрезе пород инженерно-геологического комплекса 2 и 4. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 100- до 300 кПа.

В пределах данного подрайона потребуются:

- специальные работы по улучшению основания;

- значительные объемы работ по вертикальной планировке территории;

- подсыпка территории.

III-2 – район проявления карстовых процессов – расположен на территории, прилегающей с севера к поселку Кикерино. В той или иной степени вся рассматриваемая территория подвержена карстовым процессом. Данный район выделен по принципу скопления карстовых воронок. Основаниями будут служить преимущественно грунты инженерно-геологических комплексов 1 и 2.

В пределах данного подрайона потребуются:

- специальные работы по улучшению основания;

- планировка территории.

Таблица 3.7.4.-1.  Инженерно-геологическое районирование территории

| Инженерно-геоогическая оценка по пригодности для застройки | Индекс инженерно-геологического района | Наименование инженерно-геологического района | Описание инженерно-геологических условий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рельеф территории | Преобладающие грунты | Грунтовые воды | Заболоченность | Затопляемость | Опасные физико-геологические процессы |
| Территории благоприятные для строительства | I-1 | Район Ижорского плато | Слабовсхолмленная равнина с абс.отметками 117-140 м | 1. Ледниковые суглинки, Ro* – 300 кПа 2. Среднеордовикские щебенистые грунты (Ro – 300 кПа) и известняки (Ro – 600 кПа) | Глубина залегание больше 2 м. Возможно образования «верховодки» | Отсутствует | Отсутствует | Возможно проявление карстовых процессов |
| Территории ограниченно благоприятные для строительства | II-1 | Территории с близким залеганием уровня грунтовых вод (до 2 м от поверхности) | Слабовсхолмленная и плоская равнина с абс.отметками 130-137 м | 1. Ледниковые суглинки, Ro – 300 кПа 2. Среднеордовикские щебенистые грунты (Ro – 300 кПа) и известняки (Ro – 600 кПа) | Глубина залегания уровня грунтовых вод менее 2 м | Присутствует на отдельных участках | Отсутствует | Возможно проявление карстовых процессов |
|  | II-2 | Территории болот с мощностью торфа менее 2 м | Слабовсхолмленная и плоская равнина с абс.отметками 130-137 м | 1. Торфы, (Ro – 100 кПа) 2. Среднеордовикские щебенистые грунты (Ro – 300 кПа) и известняки (Ro – 600 кПа) | Уровень грунтовых вод залегает на поверхности | Заболоченные территории | Отсутствует | Возможно проявление карстовых процессов |
|  | II-3 | Территории сложного рельефа (преобладание уклонов 10-20%) | Холмисто-грядовая равнина с абс.отметками 130-165 м | 1. Ледниковые суглинки, Ro – 300 кПа 2. Среднеордовикские щебенистые грунты (Ro – 300 кПа) и известняки (Ro – 600 кПа) | Глубина залегание больше 2 м. Возможно образования «верховодки» | Отсутствует | Отсутствует | Возможно проявление карстовых процессов |
| Территории неблагоприятные для строительства | III-1 | Территории карьеров и нарушенных земель | Слабовсхолмленная и плоская равнина с абс.отметками 127-138 м | 1. Насыпные грунты, (Ro – 150 кПа) 2. Среднеордовикские щебенистые грунты (Ro – 300 кПа) и известняки (Ro – 600 кПа) | Глубина залегания уровня грунтовых вод менее 2 м | Отсутствует | Отсутствует | Возможно проявление карстовых процессов |
|  | III-1 | Территории проявления карстовых процессов | Слабовсхолмленная и плоская равнина с абс.отметками 130-140 м | 1. Ледниковые суглинки, Ro – 300 кПа 2. Среднеордовикские щебенистые грунты (Ro – 300 кПа) и известняки (Ro – 600 кПа) | Глубина залегание больше 2 м. | Отсутствует | Отсутствует | Активное проявление карстовых процессов |

Заключение

Большая часть территории характеризуется простыми инженерно-строительными условиями и благоприятна для строительства. С поверхности преобладают верхнечетвертичные ледниковые отложения, представленных песками, супесями, суглинками с включением гравия, гальки, валунов. Глубина залегания грунтовых вод 2,0-7,0 м. Строительное освоение территории не потребует проведения мероприятия по инженерной подготовке. Вместе с тем особое внимание нужно уделять возможным проявлениям карстовых процессов.

Ограниченно благоприятные для строительства территории, освоению которых должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке, организации водоотвода и водопонижению грунтовых вод включают в себя:

- заболоченные участки с мощностью торфа не более 2 м;

- подтопленные территории

- участки с распространением грунтов с пониженной несущей способностью.

Неблагоприятные для градостроительного освоения территории представлены нарушенными землями и закарстованными территориями.

Строительству на этих участках, помимо мероприятий по вертикальной планировке должны предшествовать специальные мероприятия по подготовке грунтов.

В целом, инженерно-геологические условия строительства Кикеринского сельского поселения можно считать благоприятными. На большей части территории грунты обладают хорошими прочностными свойствами и пригодны в качестве основания для сооружений, опасных физико-геологических процессов не наблюдается.

## 3.7.5. Рельеф

Территория Кикеринского сельского поселения расположена в пределах крупного геоморфологического района - Ижорского плато.

Район характеризуется слабовсхолмленным рельефом. Абсолютные отметки поверхности в пределах поселения изменяются от 117 до 165 м. На большей части территории преобладают отметки 130-136 м. Общий уклон поверхности наблюдается в южном направлении. Реки в пределах проектируемой территории отсутствуют. Общий равнинный характер поверхности нарушается наличием отдельных гряд и холмов различного ледникового генезиса (конечные морены, озы, камы). Отрицательные формы рельефа представлены воронкообразными и блюдцеобразными западинами диаметром 3 и более метров. Происхождение воронок установить сложно, часть из них техногенного происхождения времен второй мировой войны, часть – результат карстовых процессов, в настоящее время неактивных.

## 3.7.6. Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) в на территории Кикеринского сельского поселения имеется месторождение доломитов «Кикеринское», которое представлено двумя участками.

Первый участок площадью около 80 га расположен на землях лесного фонда, передан в долгосрочную аренду и разрабатывается ООО «Щебсервис». Второй участок общей площадью около 25 га, ранее относившийся к Волосовскому известковому заводу, расположен на землях населенных пунктов поселка Кикерино и находится в нераспределенном фонде недр.

## 3.7.7. Лесные ресурсы

Общие положения

Леса занимают на территории Кикеринского сельского поселения 2902 га. Из них:

- На землях лесного фонда: 2256 га.

- На землях сельскохозяйственного назначения (ФГУ «Северо-западная государственная зональная машиноиспытательная станция»): 658 га.

- На землях населенных пунктов: 63 га.

Лесной фонд территориально расположен в границах кварталов № 45, 55- 59, 61-72, 78, 83, 123  Клопицкого участкового лесничества, квартала №501 Волосовского участкового лесничества Волосовского лесничества – филиала ЛОГУ «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.  Кроме того, на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной собственности и принадлежащих ФГУ «Северо-западная государственная зональная машиноиспытательная станция», находится 658 га лесов, что составляет 22,7% от всех лесов, расположенных в границах Кикеринского сельского поселения.  Границы земель лесного фонда приведены по материалам лесного плана Ленинградской области, с учетом материалов лесоустройства ЗАО «Кикерино» (применительно к территории бывших сельских лесов, относящихся в настоящее время к Волосовскому участковому лесничеству).

По целевому назначению все леса на территории Кикеринского сельского поселения относятся к защитным лесам. По категориям защитности в них выделены участки ценных лесов (запретные полосы лесов по берегам водных объектов) и лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог).

В соответствии со статьей 8 Лесного кодекса РФ, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Виды разрешенного использования земель лесного фонда

В соответствии с главой 15 Лесного кодекса РФ, в защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В соответствии с лесохозяйственным регламентом, на территории Волосовского лесничества в целом, в том числе в лесах на территории Кикеринского сельского поселения разрешены все виды использования лесов, предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса РФ, в том числе: заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, переработка древесины и иных лесных ресурсов, осуществление религиозной деятельности.

Использование лесов в указанных целях регулируется главой 2 Лесного кодекса РФ, отраслевыми подзаконными актами. Для использования лесов в указанных целях перевод земель лесного фонда в земли иных категорий не требуется. Земли, используемые для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса РФ). Параметры использования лесов в указанных целях определены в лесохозяйственном регламенте Волосовского лесничества.

Сведения об участках лесного фонда, предоставленных в долгосрочную аренду

Земли лесного фонда на территории Кикеринского сельского поселения предоставлены в долгосрочную аренду для заготовки древесины и разработки месторождений полезных ископаемых.

Для разработки месторождения доломитов передан участок лесного фонда в границах горного отвода на территории лесного квартала №83 арендатору ООО «Щебсервис». Отработанные участки месторождения подлежат рекультивации и возврату в лесной фонд в установленном порядке. По состоянию на 2011 год отработанный участок месторождения фактически рекультивирован и засажен деревьями.

Все прочие земли лесного фонда на территории Кикеринского сельского поселения переданы в долгосрочную аренду на 49 лет для заготовки древесины следующим арендаторам:

- ЗАО «Интерлес» (кварталы №45, 55-59, 61-72 Клопицкого участкового лесничества) на основании договора аренды №2-2008-12-145-3 от 16.12.2008;

- ООО «Чистяков» (кварталы №78, 83 (за исключением участка, предоставленного в аренду ООО «Щебсервис»), 123 Клопицкого участкового лесничества) на основании договора аренды №2-2008-12-135-3 от 16.12.2008;

- ОАО «Выборгская целлюлоза» (квартал №501 Волосовского участкового лесничества) на основании договора аренды №57/3-2010-04 от 29.04.2010.

Ограничения использования земель лесного фонда

На землях лесного фонда не допускается создание объектов капитального строительства, в целях, не предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ (см. выше). В том числе на землях лесного фонда не допускается жилищное и промышленное строительство.

В соответствии со статьей 102 Лесного кодекса РФ, на территории защитных лесов запрещены сплошные рубки, за исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций (статья 17 Лесного кодекса РФ).

Мероприятия по охране лесов

Часть лесных насаждений на территории Кикеринского сельского поселения попадает в границы зон с особыми условиями использования территории. С учетом режима использования данных территорий проектом генерального плана рекомендуется проведение следующих мероприятий по охране лесов:

- Организация санитарных рубок в границах санитарно-защитной зоны ООО «Щебсервис» на территории лесного квартала №83 Клопицкого участкового лесничества;

- Установление ограничений на использование лесов, попадающих в границы зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения поселка Кикерино (лесной квартал №67 Клопицкого участкового лесничества), в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Предложения по переводу земель лесного фонда в земли иных категорий

Генеральным планом Кикеринского сельского поселения предусматривается перевод участков земель лесного фонда для следующих целей:

- Перевод 3,7 га земель лесного фонда (лесной квартал №78 Клопицкого участкового лесничества) в земли транспорта для строительства автомобильной дороги регионального значения подъезд к технопарку «Кикерино»;

- Перевод 1,8 га земель лесного фонда (лесной квартал №78 Клопицкого участкового лесничества) в земли транспорта для строительства автомобильной дороги местного (районного) значения подъезд к деревне Арбонье;

- Перевод 8,1 га земель лесного фонда (лесной квартал №68 Клопицкого участкового лесничества) в земли специального назначения для выделения участка существующего кладбища поселка Кикерино с учетом перспективы его расширения.

По территории лесных кварталов №45, 58, 59, 64, 65, 78, 83 предусмотрена прохождение проектных высоковольтных линий электропередачи – объектов энергетических систем федерального и регионального значения.

Для развития населенных пунктов, размещения объектов капитального строительства местного значения перевода земель лесного фонда в земли иных категорий генеральным планом Кикеринского сельского поселения не предусматривается.

## 3.7.8. Ресурсы животного мира

К мероприятиям в сфере животного мира, необходимым к учету в рамках Генерального плана Кикеринского сельского поселения, относятся:

- Организация на территории поселения охраны животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и редких животных Ленинградской области.

- Организация на территории поселения охраны и регулирования видов животных, отнесенных к охотничьим ресурсам.

Сведения о редких Ленинградской области, а также о животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, их местах обитания и статусе изложены в Красной книге природы Ленинградской области. Наличие или отсутствие, численность объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, равно как и занесенных в Красную книгу природы Ленинградской области, на каком-либо участке территории определяется только при проведении натурного обследования.

Таблица 3.7.8-1. Данные по представителям животного мира, полученные в ходе выборочного отчета в 2011 году, имеются в разрезе Волосовского муниципального района.

| № | Животные | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лес | Поле | Болото | Всего |
|  | Звери |  |  |  |  |
| 1 | Заяц-беляк | 1972 | 53 | 33 | 2058 |
| 2 | Лисица | 93 | 257 | 0 | 350 |
| 3 | Куница | 319 | 0 | 0 | 319 |
| 4 | Кабан | 217 | 89 | 0 | 306 |
| 5 | Белка | 246 | 0 | 0 | 246 |
| 6 | Лось | 92 | 0 | 39 | 130 |
| 7 | Заяц-русак | 35 | 41 | 0 | 76 |
| 8 | Косуля | 16 | 28 | 0 | 44 |
| 9 | Волк | 19 | 2 | 2 | 23 |
| 10 | Горностай | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 11 | Рысь | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Хорек | 8 | 0 | 0 | 8 |
|  | Птицы |  |  |  |  |
| 1 | Рябчик | 5927 | 0 | 0 | 5927 |
| 2 | Тетерев | 2904 | 747 | 249 | 3900 |
| 3 | Глухарь | 1366 | 0 | 0 | 1366 |
| 4 | Белая куропатка | 0 | 448 | 0 | 448 |

Информация приведена по сведениям комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

3.8. Оценка социально-экономического потенциала и основные проблемы развития поселения

## 3.8.1. Экономический потенциал

Территория Кикеринского сельского поселения имеет ярко выраженную промышленную специализацию. Основная часть предприятий специализируется на производстве строительных материалов. Сельскохозяйственные организации на территории сельского поселения отсутствуют. Исторически сельскохозяйственные угодья относятся к сельскохозяйственным предприятиям, расположенным на территории соседнего Калитинского сельского поселения – ФГУ «Северо-Западная зональная машинноиспытательная станция» (поселок Калитино) и ЗАО «Кикерино» (деревня Курковицы).

Развитие промышленного производства

Кикеринское сельское поселение является вторым по значимости после районного центра промышленным узлом в Волосовском муниципальном районе. За последние несколько лет на территории поселения реализованы проекты строительства новых высокотехнологичных промышленных предприятий с привлечением датских и австрийских инвестиций ООО «H+H» (производство газобетона) и ООО «Баумит строительные материалы» (производство строительных смесей).

На территории поселения промышленные предприятия сконцентрированы в поселке Кикерино и в районе поселка Восемьдесят первый километр. Общая площадь, занятая промышленными предприятиями на территории поселения составляет около 100 га.

Таблица 3.8.1-1. Перечень предприятий расположенных на территории Кикеринского сельского поселения с указанием площади занимаемой территории и класса опасности

| Наименование предприятия | Категория земель | Общая площадь участков, га | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Кикерино |  |  |  |
| ООО «Щебсервис», производственная площадка | Земли населенных пунктов | 6,6 | III |
| ООО «Щебсервис», карьер | Земли лесного фонда | 54,5 | III |
| ООО «H+H» | Земли населенного пункта | 10,1 | III |
| ЗАО «Горн» | Земли населенного пункта | 4,2 | IV |
| ЗАО «Электрик» | Земли населенного пункта | 3,3 | IV |
| ООО «Баумит строительные материалы» | Земли населенного пункта | 2,9 | III |
| Поселок Восемьдесят первый километр |  |  |  |
| ЗАО «Доломит» | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | 12,7 | III |
| ЗАО «Волосовоавтотранс» |  | 6,5 | IV |
| ООО «Объединение Биопром» |  | 3,2 | III |
| ЗАО «Щебсервис плюс» |  | 2,0 | III |
| Асфальтобетонный завод ООО «Северный путь» |  | Н.д. | II |

Источник: ООО «ИТП «Урбаника» по итогам анализа территории

Кикеринского сельского поселения

В поселке Кикерино выделяется три локальные производственные зоны: юго-западная, в которой расположены предприятия ООО «H+H» и ООО «Баумит строительные материалы», производственная площадка ООО «Щебсрвис», северо-восточная, в которой расположено ЗАО «Электрик» и северо-западная, на территории которой размешено предприятие ЗАО «Горн».

Вдоль автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье в районе поселка Восемьдесят первый километр выделяется производственная зона, в которой расположены предприятия ЗАО «Волосовоавтотранс», ООО «Объединение Биопром» и ЗАО «Доломит». К северо-западу от данной производственной зоны расположена локальная производственная площадка, на которой расположены предприятия ЗАО «Щебсервис плюс» и асфальтобетонный завод ООО «Северный путь».

Таблица 3.8.1.-2. Краткая характеристика промышленных предприятий расположенных на территории Кикеринского сельского поселения

| Специализация / мощность | Занятые, человек | Рынок сбыта | Характеристика предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Баумит строительные материалы» |
| Производство сухих строительных смесей /120 тысяч тонн продукции в год | 44 | Ленинградская область и другие регионы России | Предприятие является итогом сотрудничества двух австрийских концернов, находящихся в семейном владении: промышленный холдинг Schmid Industrieholding и концерн Wietersdorfer Gruppe. Завод введен в действие в 2011 году. |
| ООО «Щебсервис |
| Выпуск щебня и минерального порошка | 126 | Ключевыми потребителями являются дорожно-ремонтные и строительные организации Северо-Западного Федерального округа. Кроме того, доломитовую муку для раскисления почв закупают сельхозпроизводители. | Предприятие с 1995 года занимается добычей доломитизированного известняка открытым способом с последующей переработкой его на щебень, производит активированный и неактивированный минеральный порошок для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей и доломитовую муку для раскисления почв. |
| ЗАО «Электрик» |
| Изготовление оборудования для дуговой сварки | н/д | Российская Федерация | Предприятие появилось в ходе реструктуризации ЗАО «Электрик» и выноса производственных мощностей из Санкт-Петербурга. |
| ООО «H+H» |
| Производство газобетона (автоклавного пористого бетона), 400 тысяч кубических метров в год | 69 | Строительные площадки Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов, розничная сеть | «H+H International» – ведущий производитель газобетона в Англии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Даниии и второй – в Германии. Компания претендует стать крупнейшим производителем Северо-Западного региона. |
| ЗАО «Волосовоавтотранс |
| Грузовые и пассажирские перевозки, текущее техническое обслуживание и ремонт собственного автотранспорта. | 175 | Волосовский муниципальный район | На балансе предприятия находятся 6 автобусов, 55 единиц грузовых автомобилей, 1 трактор, 11 автобусов арендованных у администрации Волосовского муниципального района |

Источник: Данные компаний (официальные сайты), другие открытые источники.

Развитие сельскохозяйственного производства

На территории Кикеринского сельского поселения сельскохозяйственная деятельность в настоящее время не получила должного развития. На территории поселения ранее распологалось отделение совхоза Кикерино (сегодня ЗАО «Кикерино»). Сельскохозяйственные объекты отделения по прямому назначению не используются, были заброшены, впоследствие частично восстановлены и используются под склад и лесопильное производство. Наиболее крупными владельцами земель сельскохозяйственного назначения являются ФГУ «Северо-Западная зональная машинноиспытательная станция», расположенное в поселке Калитино, ЗАО «Кикерино», расположенное в деревне Курковицы и ООО «Легионер».

## 3.8.2. Рекреация и туризм

На территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют организованные места для рекреации, а также туристические объекты: объекты размещения, туристические комплексы и др. Такая ситуация обусловлена отсутствием на территории поселения водных объектов, памятников природы и значимых объектов историко-культурного наследия (за исключением усадьбы, на базе которой в настоящее время организован объект социальной защиты населения).

## 3.8.3. Население и трудовые ресурсы

Демографический потенциал территории

Численность населения Кикеринского сельского поселения на 01.01.2011 года составила 2401 человек. В состав поселения входят населенные пункты: поселок Кикерино, поселок Восемьдесят первый километр, поселок отделение совхоза Кикерино, деревня Арбонье, деревня Большое Кикерино, деревня Липовая Гора, деревня Малое Кикерино, деревня Мыза Арбонье, деревня Роговицы.

С 2006 года численность населения поселения увеличилась на 8,3%. При этом коэффициенты естественного прироста населения на 1000 человек отрицательные и существенно ниже аналогичных по Российской Федерации, так естественный прирост в России в 2009 году на 1000 жителей составил (-1,8) а в Кикеринском сельском поселении в этом же году (– 13).

Таблица 3.8.3-1. Показатели рождаемости, смертности, естественного прироста на 1000 жителей в Кикеринском сельском поселении, Ленинградской области и Российской Федерации

| Показатель | Кикеринское сельское поселение | Ленинградская область | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
| рождаемость на 1000 жителей | 10 | 10 | 9,2 | 12,4 |
| смертность на 1000 жителей | 23 | 24 | 17,0 | 14,2 |
| естественный прирост на 1000 жителей | -13 | -14 | -7,8 | -1,8 |

Источник: Данные Администрации Кикеринского сельского поселения, Росстат

Как уже было отмечено, территория Ленинградской области характеризуется весьма сложной демографической ситуацией (речь идет о естественном движении населения) на общероссийском фоне. За счет существенно более высоких показателей смертности (с 1990 года стабильно превышает среднероссийские показатели в среднем на 3,6 пункта) и невысоких показателей рождаемости (отстает на 2,4 пункта) население происходит высокая естественная убыль населения. Естественная убыль перекрывается положительным миграционным приростом.

Система расселения

Основная ось расселения Кикеринского сельского поселения расположена вдоль автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье и железной дороги Мга – Гатчина – Ивангород.

Система расселения носит ярко выраженный узловой характер – в административном центре поселения поселке Кикерино проживает 86% населения Кикеринского сельского поселения и расположены практически все объекты социального и потребительского обслуживания.

В поселке Кикерино проживает 86% всего населения (2086 человек),  в поселке Отделение совхоза Кикерино проживает 5% (127 человек), в деревне Роговицы проживает 2,6% (63 человека), таким образом, на 3 перечисленных населенных пункта приходится 94% всего населения поселения. Динамика численности населения в разрезе населенных пунктов приведена в разделе 3.8.3-2.

Таблица 3.8.3-2. Динамика численности Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в разрезе населенных пунктов за 2006-2011 годы.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Изменение численности населения за 2006-2011 годы, % | % от общей численности населения муници-пального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Кикерино | 1919 | 1883 | 1999 | 1952 | 2061 | 2068 | 7,8 | 86,1 |
| Поселок Отделение совхоза Кикерино | 143 | 141 | 138 | 126 | 135 | 127 | -11,2 | 5,3 |
| Деревня Роговицы | 46 | 61 | 69 | 50 | 61 | 63 | 37,0 | 2,6 |
| Деревня Большое Кикерино | 21 | 28 | 31 | 38 | 45 | 37 | 76,2 | 1,5 |
| Деревня Арбонье | 27 | 24 | 29 | 27 | 33 | 31 | 14,8 | 1,3 |
| Деревня Малое Кикерино | 25 | 26 | 28 | 27 | 35 | 31 | 24,0 | 1,3 |
| Поселок Восемьдесят первый километр | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 3,6 | 1,2 |
| Деревня Мыза Арбонье | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 71,4 | 0,5 |
| Деревня Липовая Гора | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200,0 | 0,1 |
| Кикеринское сельское поселение | 2217 | 2199 | 2336 | 2260 | 2411 | 2401 | 8,3 | 100 |

Источник: Данные администрации Кикеринского сельского поселения

Временное население

Опорный каркас системы расселения формируется не только постоянным, но и временным населением, которое в отдельных населенных пунктах превышает постоянное. На территории поселения на 2011 год зарегистрировано 435 дачных хозяйств. Численность временного населения составляет около 50% от постоянного населения.

Наибольшая концентрация дачных хозяйств наблюдается в поселке Кикерино, в деревне Большое Кикерино, деревне Арбонье, деревне Малое Кикерино и деревне Мыза Арбонье,  количество дачников превышают постоянное население в деревне Роговицы, деревне Большое Кикерино, деревне Арбонье, деревне Малое Кикерино, деревне Мыза Арбонье, деревне Липовая Гора.

Таблица 3.8.3-3. Сравнительная характеристика численности постоянного и временного населения в разрезе населенных пунктов Кикеринского сельского поселения

| Населенные пункты | Численность постоянного населения, 2011 год | Количество дачных хозяйств, единиц в 2011 году | Численность временного населения, человек, 2011 год (оценка исходя из коэффициента семейственности 2,7) | Превышение количества временного населения над постоянным, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Кикерино | 2068 | 98 | 265 | -- |
| Поселок Отделение совхоза Кикерино | 127 | 6 | 16 | -- |
| Деревня Роговицы | 63 | 58 | 157 | 94 |
| Деревня Большое Кикерино | 37 | 99 | 267 | 230 |
| Деревня Арбонье | 31 | 66 | 178 | 147 |
| Деревня Малое Кикерино | 31 | 70 | 189 | 158 |
| Поселок Восемьдесят первый километр | 29 | 5 | 14 | -- |
| Деревня Мыза Арбонье | 12 | 16 | 43 | 31 |
| Деревня Липовая Гора | 3 | 17 | 46 | 43 |
| Кикеринское сельское поселение | 2401 | 435 | 1175 | -- |

Источник: Расчет ООО «ИТП «Урбаника» по данным администрации Кикеринского сельского поселения

На территории Кикеринского сельского поселения также расположено 6 садоводческих некоммерческих хозяйств (СНТ) (СНТ «Нива ККЗ», СНТ «Арбонье», СНТ «Автомобилист»,  СНТ «Монтажник», СНТ «Здоровье», СНТ «Керамик»), которые в совокупности образуют крупный садоводческий массив общей площадью 26 га расположенный на северо-западе поселения. Общее количество участков  - 301 единица, расчетное количество временно проживающих в садоводческих некоммерческих хозяйствах – 761 человек.

Половозрастная структура населения

Половозрастная структура населения Кикеринского сельского поселения близка к аналогичной по России, Ленинградской области и Волосовскому муниципальному району Ленинградской области и отражает процесс старения населения, характерный для России.

Таблица 3.8.3-4. Половозрастная структура населения

|  | Кикеринское сельское поселение | Ленинградская область | Волосовский муниципальный район Ленинградской области район | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Доля, % | Доля, % | Доля, % | Доля, % |
| Численность жителей – всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (дети 0-15 лет) | 17,2 | 13,2 | 14,7 | 16,1 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54, мужчины 16-59) | 57,5 | 62,7 | 62,4 | 62,3 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60) | 25,3 | 24,1 | 22,9 | 21,6 |

Источник: Росстат, Паспорт муниципального образования

Трудовые ресурсы

Трудоспособное население Кикеринского сельского поселения на 2011 год составляет 1 380 человек или 57,5 % всего населения. Численность занятых в экономике на 2009 год составила 910 человек. В соответствии с паспортом муниципального образования, ежедневная маятниковая миграция за пределы муниципального образования составляет 360 человек или 26% от всего трудоспособного населения. Из них в Санкт-Петербург на работу и учебу ежедневно отправляются 165 человек. Предприятия Кикеринского сельского поселения также привлекают жителей сопредельных территорий Волосовского муниципального района. Учет ежедневных маятниковых мигрантов с территории других муниципальных образований не ведется.

## 3.8.4. Жилищный фонд

На начало 2011 года жилой фонд Кикеринского сельского поселения составлял 63,95 тысяч квадратных метров. Жилая обеспеченность, таким образом, равнялась 26,63 квадратных метра на человека, что превышает средние показатели по стране (21-22 квадратных метра на человека).

Динамика жилищного строительства на территории Кикеринского сельского поселения демонстрирует низкие показатели объемов ввода жилья. Как было отмечено выше, по этому показателю поселение находится на 13 месте среди 16 муниципальных образований Волосовского муниципального района Ленинградской области по вводу жилья на душу населения за 2006-2009 годы, в среднем за рассматриваемый период ввод жилья на душу населения  в поселении составил 0,2 квадратных метра на человека в год.

Застройка населенных пунктов Кикеринского сельского поселения представлена, преимущественно, одноэтажными индивидуальными жилыми домами. Многоквартирная жилая застройка сосредоточена в поселке Кикерино – в южной части населенного пункта, где сформировался квартал среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки (так называемый «Второй квартал»), а также вдоль железной дороги по Гатчинскому шоссе и улице Ломакина. Кроме того, в структуре населенного пункта встречаются отдельно стоящие двухэтажные многоквартирные дома. Два многоквартирных жилых дома имеются на территории поселка Восемьдесят первый километр.

К ветхому и аварийному фонду в настоящее время в официальном порядке отнесено 2 жилых здания: многоквартирный дом №9 по улице Фадеевской площадью 198 квадратных метров, многоквартирный двухэтажный дом №15 по Гатчинскому шоссе площадью 380 квадратных метров. Необходимо отметь, что высокий износ имеет многоквартирная малоэтажная застройка в поселке Кикерино вдоль железной дороги по улице Ломакина, помимо этого здания не имеют подключения к основным видам инженерных инфраструктур, а также попадают в зону санитарного разрыва от железной дороги.

## Социально-культурно-бытовое обслуживание

#### Общие положения

Объекты социального обслуживания Кикеринского сельского поселения расположены в поселке Кикерино. Ниже представлена краткая характеристика функционирующих на территории объектов:

Таблица 3.8.5-1. Краткая характеристика объектов социально-культурного обслуживания представленных на территории Кикеринского сельского поселения

| Тип объекта | Кол-во объектов | мощность | Количество воспитанников |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | 1 | 75 мест | 8 |
| Общеобразовательная школа | 1 | 840 мест | 332 |
| Больница | 1 | 35 посещений в смену | - |
| Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 1 | 10 мест | - |
| Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста | 1 | 26 мест | - |
| Дом культуры | 1 | 450 мест | - |
| Библиотека | 1 | 17,3 тысяч экземпляров хранения | - |
| Стадион | 1 | 4500 квадратных метров | - |
| Спортивный зал общего пользования | 1 | 162 квадратных метров | - |
| Спортивный зал при школе | 1 | 300 квадратных метров | - |
| Спортивная площадка | 1 | 1800 квадратных метров | - |

Источник: Паспорт муниципального образования .

#### Объекты образования

Учреждения дошкольного образования

На территории Кикеринского сельского поселения расположено одно учреждение дошкольного образования – детский сад в поселке Кикерино. Фактическая мощность детского сада составляет 75 мест, нормативная потребность, рассчитанная исходя из нормативов обеспеченности дошкольными учреждениями, представленными в «Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области» (33-40 мест на 1000 жителей), составляет 79-96 мест. Наполняемость детского сада по состоянию на 2011 год составляет лишь 11% от фактической мощности. Учитывая нормативную потребность и фактическую наполняемость, необходимо сделать вывод о том, что мощностей дошкольного учреждения достаточно. Здание детского сада построено в 1966 году (материал стен – кирпич) и к настоящему времени имеет степень износа – 35%.

Таблица 3.8.5.-2. Расчет нормативной потребности в учреждениях дошкольного образования Кикеринского сельского поселения на 2011 год

| Наименование | Норматив | Единица измерения | Фактическая мощность на 2011 год | Требуемая мощность на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 33-40 мест на 1000 жителей | Место | 75 | 79-96 |
|  |  | единиц | 1 | 1 |

Источник: Данные администрации Кикеринского сельского поселения, расчет ООО «ИТП «Урбаника»

Общеобразовательные учреждения

На территории Кикеринского сельского поселения расположено одно общеобразовательное учреждение мощностью 840 мест в поселке Кикерино. В 2011-2012 учебном году в школе зарегистрировано 332 ученика, что составляет 40% от фактической мощности учреждения. Такая ситуация характерна для России в целом и обусловлена существенным снижением численности детей (контингента обучающихся) в связи с естественной убылью населения.

Расчет потребности исключительно по Кикеринскому сельскому поселению в местах в общеобразовательных школах составляет 146 мест на 2011 год (согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области», 61 место на 1000 жителей). Численность обучающихся в школе превышает численность детей школьного возраста в поселении, что говорит о том, что в учреждении обучаются также дети из соседних населенных пунктов, других поселений.

Таблица 3.8.5-3. Расчет нормативной потребности в учреждениях общего образования Кикеринского сельского поселения на 2011 год

| Наименование | Норматив | Единица измерения | Фактическая мощность на 2011 год | Требуемая мощность на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательная школа | 61 место на 1000 жителей | место | 840 | 146 |
|  |  | единиц | 1 | 1 |

Источник: Данные администрации Кикеринского сельского поселения, расчет ООО «ИТП «Урбаника»

Здание школы построено в 1922 году (материал стен – кирпич) и к настоящему времени здание имеет износ 30%.

#### Объекты здравоохранения

В Кикеринском сельском поселении расположено амбулаторно-поликлиническое медицинское учреждение в поселке Кикерино. Фактическая мощность учреждения составляет 35 посещений в смену. Нормативная обеспеченность населения услугами здравоохранения рассчитывается в соответствии с нормативами, разрабатываемыми региональными и федеральными органами в сфере здравоохранения. Расчет существующей обеспеченности показывает, что в Кикеринском сельском поселении недостаточно мощностей амбулаторно-поликлинического учреждения, дефицит на 2011 год составляет 6 посещений в смену. Здание амбулатории построено в 1973 году (материал стен кирпич), существующий уровень износа высок и составляет 50%.

Услуги стационарной медицинской помощи население получает в Волосовской центральной районной больнице, расположенной в городе Волосово.

#### Объекты культуры и досуга

На территории Кикеринского сельского поселения расположено 2 учреждения культуры в поселке Кикерино: дом культуры мощностью 450 мест и библиотека, фонд хранения  которой составляет 17,3 тысяч экземпляров.

Согласно нормативам в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области», мощности дома культуры и библиотеки значительно превышают минимально требуемые, таким образом, существующие потребности в объектах данного типа удовлетворены.

Здание дома культуры было построено в 1974 году (материал стен - кирпич) и к настоящему времени требует реконструкции, так как имеет степень износа 50%. Здание библиотеки  построено 1985 году (материал стен – дерево) и имеет степень износа  20%.

Таблица 3.8.5-4. Расчет нормативной потребности в учреждениях культурно-досугового типа Кикеринского сельского поселения на 2011 год

| Наименование | Норматив | Единица измерения | Фактическая мощность на 2011 год | Требуемая мощность на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения клубного типа | 230-300 мест на сельское поселение численностью от 1-3 тысяч человек, 230-190 мест на сельское поселение численность от 3-5 тысяч человек | место | 450 | 300 |
| Учреждения дополнительного образования (внешкольные учреждения) | 10 % от общего числа школьников | место | нет данных | 14 |
| Библиотеки | Сельские массовые библиотеки на населенный пункт численностью от 1 до 3 тысяч человек - 6-7,5 тысяч единиц хранения и 5-6 мест; на населенный пункт численностью от 3 до 5 тысяч человек - 5-6 тысяч единиц хранения и 4-5 мест. | тысяч единиц хранения | 17,3 | 7,5 |

Источник: Данные Администрации Кикеринского сельского поселения, Расчет ООО «ИТП «Урбаника»

#### Объекты физической культуры и спорта

На территории Кикеринского сельского поселения в поселке Кикерино расположено 3 спортивных объекта общего пользования: стадион площадью 4500 квадратных метров, спортивная площадка площадью 1800 квадратных метров, спортивный зал при доме культуры площадью 162 квадратных метра. Также в поселке Кикерино функционирует спортивный зал при школе, площадью 300 квадратных метра, но данный объект не относится к спортивным залам общего пользования.

Общая площадь открытых плоскостных сооружений в поселении составляет 6,3 тысяч квадратных метров, минимальная потребность для Кикеринского сельского поселения составляет 4,6 тысяч квадратных метров, то есть объектов рассматриваемого типа достаточно.

Спортивных залов общего пользовании в Кикеринском сельском поселении не достаточно, дефицит на 2011 год составляет 102 квадратных метра (расчет производился исходя из норматива обеспеченности в сельской местности в 110 квадратных метра на 1000 жителей согласно «Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области».

Таблица 3.8.5-5. Расчет требуемой обеспеченности в объектах физической культуры и спорта согласно нормативам на 2011 год

| Объект | Норматив | Фактическая обеспеченность, метров квадратных | Требуемая обеспеченность на 2011 год, метров квадратных | Дефицит/профицит, метров квадратных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные сооружения | «Социальные нормы и нормативы» (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) | Квадратных метров на 10000 жителей | 19500 | 6300 | 4600 | +1700 |
| Спор-тивные залы общего пользо-вания | «Региональным нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае» | Квадратных метров площади пола на 1000 жителей | 110 | 162 | 264 | -102 |

Источник: Данные администрации Кикеринского сельского поселения, Расчет ООО «ИТП «Урбаника»

#### Объекты молодежной политики

Реализация молодежной политики на территории Кикеринского сельского поселения происходит в рамках деятельности объектов культуры и спорта. Специализированные дворцы молодежи, либо многофункциональные молодежные центры на территории поселения отсутствуют. Молодежные мероприятия проводятся на базе дома культуры поселка Кикерино.

Основная часть мероприятий в области молодежной политики проводится силами района. Молодежный совет на территории Кикеринского сельского поселения отсутствует. Отсутствие, как молодежных центров, так и отдела по работе с молодежью, позволяют сделать вывод о недостаточном уровне обеспеченности Кикеринского сельского поселения объектами молодежной политики.

#### Объекты торговли

На сегодняшний день в Кикеринском сельском поселении функционирует 13 объектов торговли, в том числе одна аптека. Все объекты расположены в поселке Кикерино. Общая площадь объектов составляет 1 462 квадратных метра.

Таблица 3.8.5.-6. Характеристика объектов торговли расположенных не территории Кикеринского сельского поселения.

| № п/п | Вид объекта | Адрес | Площадь общая, квадратных метров | Площадь торгового зала, квадратных метров | Численность работающих, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин (РАЙПО) | поселок Кикерино, Гатчинское шоссе, 4 | 270 | 140 | 5 |
| 2 | магазин | поселок Кикерино, Гатчинское шоссе, 4 а | 151 | 42 | 2 |
| 3 | магазин | поселок Кикерино, Гатчинское шоссе, д. 29 | 267 | 130 | 6 |
| 4 | магазин | поселок Кикерино, Курковицкое шоссе, д.3 | 46 | 16 | 4 |
| 5 | магазин | поселок Кикерино, ул. Банная | 149 | 80 | 4 |
| 6 | магазин | поселок Кикерино, Гатчинское шоссе | 88,38 | 40 | 4 |
| 7 | магазин | поселок Кикерино, | 100 | 48 | 4 |
| 8 | магазин | поселок Кикерино 2-Квартал | 222,4 | 137,9 | 4 |
| 9 | магазин | поселок Кикерино, Курковицкое шоссе, 5 | 82 | 46 | 2 |
| 10 | павильон | поселок Кикерино, ул. Андреевская | 30 | 27 | 2 |
| 11 | павильон | поселок Кикерино, Курковицкое шоссе | 34 | 29 | 2 |
| 12 | павильон | поселок Кикерино, Гатчинское шоссе (привокзальная площадь) | 22 | 22 | 2 |
|  | Итого |  | 1461,78 | 757,9 | 41 |

Источник: Данные Администрации Кикеринского сельского поселения

Потребность в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения торговыми объектами, разработанными для Ленинградской области (на базе п.п.3 ст.6 и п. 2 ст. 19 Федерального закона от 28.12.09 г. №381-ФЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (486,6 квадратных метров на 1000 человек), составляет 1 168,3 квадратных метра. Таким образом, имеющиеся магазины покрывают и даже превышают нормативную потребность.

#### Объекты общественного питания и бытового обслуживания

На начало 2011 года на территории сельского поселения объекты общественного питания отсутствуют. В соответствии с федеральными нормативами обеспеченности заведениями общественного питания (40 мест на 1000 человек) нормативная потребность в объектах общественного питания в Кикеринском сельском поселении составляет 96 мест.

Из объектов бытового обслуживания  имеется парикмахерская в поселке Кикерино. Также имеется баня, которая в настоящее время не функционирует и требует реконструкции.

#### Объекты социальной защиты населения

Социальная защита представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На территории Кикеринского сельского поселения расположены следующие объекты социальной защиты населения:

- Муниципальное учреждение «Комплексный территориальный центр социального обслуживания населения «Берегиня», отделение социальной реабилитации несовершеннолетних. Мощность отделения составляет 10 мест.

- «Кикеринский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов», который предоставляет услуги по временному проживанию пожилых и инвалидов на безвозмездной основе. Мощность учреждения составляет 26 мест.

Таблица 3.8.5-7. Характеристика учреждений социальной защиты Волосовского муниципального района расположенных на территории Кикеринского сельского поселения

| Наименование учреждения | Структурные подразделения | Охват социальным обслуживанием, человек в год | Характеристика здания | Оснащенность оборудованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по структурным подразделениям |  |  |
| Муниципальное учреждение «Комплексный территориальный центр социального обслуживания населения «Берегиня» | отделение социальной реабилитации несовершеннолетних | 3848 | Социальная реабилитация несовершеннолетних- 440 | стационарное отделение для детей- одноэтажное кирпичное здание 1940 года постройки | В соответствии с требованиями стандартов предоставления социального обслуживания |
| Негосударственное учреждение «Кикеринский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» | Отделение временного проживания пожилых людей и инвалидов | 54 | 54 | Стационарное отделение для пожилых и инвалидов - одноэтажное деревянное здание 1997 года постройки | В соответствии с требованиями стандартов предоставления социального обслуживания |

Источник: Районный комитет социального обслуживания Волосовского муниципального района Ленинградской области

#### Объекты ритуального обслуживания

На территории Кикеринского сельского поселения имеется кладбище, которое расположено к северо-востоку от поселка Кикерино. Площадь кладбища составляет 2,6 га.

3.9. Современная планировочная организация территории

## Общая характеристика территории поселения

Кикеринское сельское поселение расположено в восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Согласно природно-географической ситуации восточная часть представлена лесопокрытыми территориями, западная часть, преимущественно, занята сельскохозяйственными угодьями, населёнными пунктами и производственными территориями.

Основные транспортно-планировочные оси Кикеринского сельского поселения широтного направления – железнодорожная магистраль Мга – Гатчина – Ивангород и автомобильная дорога регионального значения Р-38 Гатчина – Ополье, меридионального направления – автомобильная дорога регионального значения Р-40 Кемполово – Шапки.

В состав Кикеринского сельского поселения входят девять населенных пунктов, которые расположены в юго-западной и центральной частях поселения. Административным центром Кикеринского сельского поселения является посёлок Кикерино. Северо-восточная часть поселения занята землями лесного фонда, юго-восточная – землями сельскохозяйственного назначения ФГУ "Северо-Западная Машиноиспытательная станция", северо-западная – землями сельскохозяйственного назначения ЗАО «Кикерино». Основная часть населенных пунктов сосредоточена в юго-западной части поселения на пересечении автомобильных дорог регионального значения Гатчина – Ополье и Кемполово – Шапки, образуя единый массив застроенных территорий, сросшихся в процессе своего формирования.

На восточной части Кикеринского сельского поселение расположено 6 садоводческих некоммерческих товариществ, которые в совокупности образуют крупный садоводческий массив общей площадью 26 га.

## Населенные пункты

Поселок Кикерино

Посёлок расположен на пересечении автодорог Р-38 Гатчина – Ополье и Р-40 Кемполово – Шапки. Расстояние от посёлка Кикерино по автомобильной дороге до города Волосово составляет 7 км, до Санкт-Петербурга – 75 км. Площадь населённого пункта составляет 391,4 га.

Территория посёлка условно можно разделить на 3 планировочных района: северный, восточный и западный. Планировочные районы разделены железнодорожной линией Мга – Гатчина – Ивангород и автомобильной дорогой Кемполово – Шапки. Транспортная связь между районами, разделенными железной дорогой, осуществляется по регулируемому охраняемому железнодорожному переезду в западной части поселка.

Северный планировочный район  расположен в северо-восточной части населённого пункта и ограничен с севера, востока и запада – границей населенного пункта, с юга – железнодорожной линией Мга – Гатчина – Ивангород. Вследствие формирования поселка, когда развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры пришлось на южный район, где были сосредоточены основные объекты обслуживания населения, северный район сохранил историческую планировку дачного поселка. В западной части района в кварталах индивидуальной жилой застройки сохранилась Усадьба Ваулина П.К. с парком со всех сторон окруженная улицами. В настоящее время территория усадьбы благоустроена, здание усадьбы, занимаемое учреждением социальной защиты, содержится в хорошем состоянии.

Застройка северного планировочного района представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с участками, вдоль автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье сформировался квартал малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в северной части района расположен один трехэтажный многоквартирный жилой дом.

Территория северного планировочного района разделена на две части производственной зоной завода ЗАО «Электрик», расположенной между ул. Сенная, Гатчинским пер. и Гатчинским шоссе, к которому со всех сторон примыкает жилая застройка.

В южной части планировочного района находится железнодорожная станция Кикерино, вокруг которой сосредоточено значительное число объектов торговли, связи и общественного питания. Территория, которая к ней примыкает является общественным и планировочным центром данного планировочного района. Здесь же расположен объект культурного наследия – административное здание майоликовой фабрики П.К.Ваулина, в котором сейчас размещается отделение почты.

Восточный планировочный район занимает юго-восточную часть посёлка,  ограничен с запада Курковицким шоссе, с севера – железной дорогой, с востока и юга – административной границей поселка. Район начал формироваться в конце XIX века после основания мастерских по добыче и обработке кембрийской глины, впоследствии  выросших в завод по изготовлению облицовочной плитки «Горн». Завод расположен юго-западнее пересечения Курковицкого и Гатчинского шоссе, в настоящее время не функционирует и представляет собой комплекс пустующих производственных зданий из красного кирпича конца XIX – начала XX века. На территории завода размещается склад пиломатериалов. Заводские здания с эстетической точки зрения и сохранения объектов промышленной архитектуры конца XIX – начала XX века представляют больший интерес, чем развитие промышленной зоны.

Планировочный район имеет регулярную структуру улично-дорожной сети с основными магистральными улицами общепоселкового значения (Гатчинское шоссе, ул. Ломакина, ул. Театральная, ул. Заводская) и второстепенными планировочными линиями связи.  Малоэтажная капитальная жилая застройка представлена только на севере планировочного района вдоль ул. Ломакина линией 2-х этажных ветхих жилых домов и единичными зданиями в кварталах индивидуальной застройки. Остальная застройка планировочного района представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Планировочный район имеет два недостаточно выраженных общественных центра: между улицами Андреевская и Александровская в центральной части планировочного района, и на пересечении ул. Театральная и Гатчинского шоссе (территория школы с парком).

Западный планировочный район ограничен Гатчинским шоссе, ул. Новая деревня. Планировочный район застраивался по проекту планировки поселка Кикерино 1962 г., разработанному проектным институтом Леноблпроект. Территория планировочного района представлена застройкой трёх типов: среднеэтажной многоквартирной жилой застройкой (4-5 этажей), расположенной вдоль Курковицкого шоссе, малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (2-3 этажа), сформированной  на пересечении двух планировочных линий – Курковицкое шоссе и ул. Новая деревня и индивидуальной жилой застройкой с участками на окраине застройки. Общественная зона  с размещением объектов социального и культурно-бытового обслуживания сформирована на пересечении Курковицкого шоссе и ул. Театральной.

На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций, санитарных разрывов железной дороги и автомобильных дорог.

Резерв для развития жилой застройки в границах населенного пункта практически отсутствует. Развитие посёлка Кикерино ограничено в южном и западном направлении санитарно-защитными зонами промышленных предприятий и месторождениями полезных ископаемых, в северном и восточном направлении – землями лесного фонда.

Посёлок отделение совхоза Кикерино

Посёлок расположен между двух основных транспортных осей – автодорогой  Гатчина – Ополье и железной дорогой, на востоке вплотную примыкает к границе населённого пункта Кикерино, образуя с ним единую неразрывно связанную застроенную территорию, в связи с чем имеется сложность в учете населения в разрезе данных населенных пунктов. Фактически часть жителей, зарегистрированных в поселке отделение совхоза Кикерино, проживают на территории поселка Кикерино.

Единственной планировочной осью, вдоль которой в хаотичном порядке расположены земельные участки индивидуальной жилой застройки, является автомобильная дорога регионального значения. На сегодняшний день большая часть жилой застройки находится в санитарных разрывах инженерно-транспортных коммуникаций.

Площадь поселка отделение совхоза Кикерино в границах населённого пункта составляет 21,4 га.

Деревня Большое Кикерино

Территория деревни Большое Кикерино примыкает к северо-западной границе поселка Кикерино, площадь составляет 74,13 га. Застройка деревни сформировалась вдоль автомобильной дороги Кемполово – Шапки, от которой отделена 50-метровым санитарным разрывом, и представлена только индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Центральной планировочной осью деревни является улица Центральная.

В юго-восточном направлении граница населённого пункта вплотную примыкает к застройке посёлка Кикерино, что ограничивает возможность развития деревни в данном направлении. В западном направлении ограничения развития населённого пункта связано с близким расположением автомобильной дороги. Имеется небольшой территориальный резерв для развития застройки в северном и северо-западном направлении.

Деревня Малое Кикерино

Населенный пункт расположен западнее поселка Кикерино. Площадь территории в границах населённого пункта составляет 30,6 га. Подъезд к деревне осуществляется от автомобильных дорог регионального значения Гатчина – Ополье и Кемполово – Шапки по автомобильным дорогам местного значения с южной и восточной сторон.

Улично-дорожная сеть внутри границ населённого пункта представлена тремя улицами: ул. Луговая, ул. Новая, ул. Полевая, вдоль которых сформирована индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Небольшой резерв для застройки в границах населенного пункта имеется только в северной части деревни. Со всех сторон территория населенного пункта окружена землями сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее время не используются по назначению. Планировочных ограничений на данной и близлежащей территории не выявлено, что позволяет говорить о возможности благоприятного развития деревни Малое Кикерино в северо-восточном и южном направлениях.

Деревня Роговицы

Деревня расположена западнее деревни Малое Кикерино по обе стороны автомобильной дороги регионального значения Гатчина – Ополье, площадь территории составляет 47,2 га.

Планировочную структуру населённого пункта образуют главная планировочная ось (автодорога регионального значения Р-38), проходящая в широтном направлении и три второстепенные оси, проходящие в меридиональном направлении. Застройка деревни представлена только индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Развитие застройки с южной стороны ограничивает железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород, с запада – производственными зонами, с севера и востока – земли сельскохозяйственного назначения. Имеется достаточный резерв развития застройки в северном направлении на землях населенных пунктов.

Деревня Мыза Арбонье

Деревня расположена восточнее поселка Кикерино в 0,9 км к северу от автомобильной дороги Гатчина – Ополье. Площадь населённого пункта составляет 18,6 га. Территория населённого пункта представляет собой несколько участков малоплотной застройки индивидуальными жилыми домами. Деревня со всех сторон окружена лесными массивами.

Деревня Арбонье

Деревня расположена восточнее поселка Кикерино и южнее деревни Мыза Арбонье, площадь населенного пункта составляет 49,9 га. Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми домами, сосредоточенными вдоль одной оси – ул. Тихая. Связь населенного пункта с автомобильной дорогой регионального значения Гатчина – Ополье осуществляется по дороге местного значения через неохраняемый железнодорожный переезд. Для развития застройки есть достаточный резерв территории в существующих границах населенного пункта в южном направлении.

Деревня Липовая Гора

Деревня расположена на востоке Кикеринского сельского поселения в 1,7 км от деревни Арбонье. Подъезд к деревне осуществляется по автомобильной дороге местного значения от деревни Арбонье. Площадь населенного пункта составляет 31,2 га. Планировочную структуру  данного населённого пункта составляют две параллельно расположенные улицы (ул. Сиреневая, ул. Липовая) с участками индивидуальной жилой застройки.

Посёлок Восемьдесят первый километр

Поселок расположен в западной части Кикеринского сельского поселения на автомобильной дороге Гатчина – Ополье. Площадь населённого пункта составляет 4,9 га. Южнее посёлка находится железнодорожный остановочный пункт Роговицы. Посёлок Восемьдесят первый километр сформирован на базе промышленного комплекса, представленного в виде промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций: ООО «Объединение Биопром», ЗАО «Доломит», ЗАО «Волосовоавтотранс». Два двухэтажных многоквартирных жилых дома находятся на землях промышленности… и иного специального назначения. В границах населенного пункта находятся приусадебные участки.

Вся застройка населенного пункта находится в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий III-V  класса опасности и санитарном разрыве от железной дороги, в связи с чем можно говорить о невозможности развития данного населенного пункта, как места проживания населения.

## Производственная зона.

Основные промышленные площадки расположены на юге и юго-западе Кикеринского сельского поселения. Производственная зона, в основном, представлена промышленными и коммунально-складскими предприятиями и организациями:

- ЗАО «Электрик».

- ЗАО «Горн».

- ООО «Объединение Биопром».

- ЗАО «Доломит».

- ЗАО «Волосовоавтотранс».

- ЗАО «Щебсервис плюс».

- ЗАО «Северный путь».

- ООО «Н+Н».

- ООО «Стройснаб».

- ООО «Щебсервис».

- ООО «Баумит строительные материалы».

Южнее посёлка отделение совхоза Кикерино, существует резерв территории для развития производственной зоны.

## Основные проблемы планировочной структуры Кикеринского сельского поселения

К основным проблемам планировочной структуры Кикеринского сельского поселения относятся:

- Недостаточно надежная связь северной и южной частей поселения, разделенных железнодорожной линией Мга – Гатчина – Ивангород, при помощи двух  железнодорожных переездов.

- Неудовлетворительное состояние большей части улично-дорожной, что осложняет сообщение между планировочными районами и кварталами населенных пунктов.

- Расположение значительной части жилой застройки в санитарно-защитных зонах предприятий и санитарных разрывах транспортных магистралей.

- Расположение основной части застройки населенных пунктов вдоль автомобильных дорог регионального значения с прохождением этих дорог через застройку населенных пунктов.

- Отсутствие четко выраженных общественных центров.

- Наличие заброшенных и неэффективно используемых производственных территорий, нарушенных территорий, недостроенных либо заброшенных общественных зданий.

- Отсутствие благоустроенных рекреационных зон.

Современная планировочная организация территории Кикеринского сельского поселения отражена на «Схеме современного использования территории».

3.10. Современная экологическая обстановка.

## 3.10.1. Современное состояние атмосферного воздуха

Территория Кикеринского сельского поселения относится к зоне умеренно-континентального климата, характеризуется низким потенциалом загрязнения атмосферы, что определяет благоприятные условия рассеивания загрязняющих веществ. Стационарные посты Росгидромета по мониторингу качества атмосферного воздуха на территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют. Применительно к зонам негативного воздействия промышленных предприятий организован гигиенический мониторинг качества атмосферного воздуха силами территориального управления Роспотребнадзора в Волосовском муниципальном районе и производственный экологический контроль силами самих предприятий.

К основным источникам негативного воздействия на атмосферный воздух относятся выбросы промышленных предприятий, автомобильного и железнодорожного транспорта, котельной, домовых печей индивидуального жилого фонда.

Выбросы промышленных предприятий

Сведения о воздействии на атмосферный воздух отдельных предприятий приведены по данным санитарно-эпидемиологических заключений на проекты организации санитарно-защитных зон и проекты предельно-допустимых выбросов.

ООО «Щебсервис»

Производственный комплекс ООО «Щебсервис» включает в себя:

- открытый карьер по разработке доломитов (общая площадь участка составляет 54,2 га), расположенный в 1,5 км к юго-западу от поселка Кикерино;

- дробильно-сортировочную фабрику по производству щебня и приготовлению минерального порошка, расположенную в производственной зоне поселка Кикерино, к юго-западу от жилой застройки.

По санитарной классификации производственные объекты относятся к 3 классу опасности. Расстояние до ближайшей жилой зоны составляет: около 500 м от карьера до жилой застройки деревни Роговицы, около 1 км от дробильно-сортировочной фабрики до жилой застройки поселка Кикерино.

При проведении вскрышных, погрузочных и иных работ в карьере атмосферный воздух загрязняется пылью (пыль неорганическая содержание SiO2 менее 20%), выбросами автотранспорта. При работе дробильно-сортировочной фабрики при измельчении доломита выделяется пыль (пыль неорганическая содержание SiO2 менее 20%), при работе сушильного оборудования на линии по приготовлению минерального порошка выделяются пыль неорганическая содержание SiO2 менее 20%,  углеводороды предельные С12 – С19, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, бенз(а)пирен.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) составляют: 0,75 предельно допустимой концентрации (далее ПДК) – по группе веществ, обладающей эффектом суммации вредного действия: азота диоксид + азота оксид + серы диоксид + мазутная зола; 0,73 ПДК – по группе веществ, обладающей эффектом суммации вредного действия: азота диоксид + серы диоксид, 0,56 ПДК – по группе веществ, обладающей эффектом суммации вредного действия: сероводород + серы диоксид, 0,50 ПДК – по сере диоксиду, 0,41 ПДК – по пыли неорганической содержание SiO2<20%, 0,27 ПДК – по углеводородам предельным С12-С19, 0,25 ПДК – по азота диоксиду, 0,11 ПДК – по углероду (саже), 0,10 ПДК – по ксилолу. По всем остальным ингредиентам максимальные концентрации в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ не превышают 0,04 ПДК.

ООО «Н+Н»

Завод ООО «Н+Н» специализируется на производстве автоклавного пористого бетона. Производственная площадка расположена в юго-западной части поселка Кикерино. По санитарной классификации предприятие относится к 3 классу опасности. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 90 метров.

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников предприятия с учетом работы оборудования в режиме максимальной загрузки, составляет 38,773 т/год, из них твердых – 5,931 т/год, жидких и газообразных – 32,841 т/год.

Согласно результатам расчетов рассеивания выбросов, максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне не превышают ПДК по соответствующим ингредиентам. Максимальные концентрации примесей достигаются на расстоянии 50 м от границы производственной площадки и составляют с учетом фона по диоксиду азота 0,41 ПДК, по оксиду углерода 0,51 ПДК, по взвешенным веществам 0,47 ПДК и по пыли неорганической 70-20% SiO2 0,38 ПДК. Расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой зоны ни по одному веществу не превышают 0,2 ПДК.

ООО «Баумит строительные материалы»

Завод ООО «Баумит строительные материалы» введен в эксплуатацию в 2011 году и осуществляет производство сухих строительных смесей. Производственная площадка расположена в юго-западной части поселка Кикерино. По санитарной классификации предприятие относится к 3 классу опасности. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 200 м.

Валовый выброс загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в режиме максимальной нагрузки, по расчетам, приведенным в проекте санитарно-защитной зоны, составляет 22,0 т/год, в том ччисле твердых – 6,3 т/год, жидких/газообразных – 15,7 т/год.

Согласно результатам расчетов рассеивания выбросов, максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне не превышают ПДК по соответствующим ингредиентам. С учетом фонового уровня загрязнения и влияния выбросов прилегающих предприятий (ООО «Щебсервис» и ООО Н+Н») концентрации диоксида азота в ближайшей жилой зоне составляет 0,49 ПДК, на границе санитарно-защитной зоны – 0,59 ПДК.  При этом вклад ООО «Баумит строительные материалы» в общий фон загрязнения составляет менее 1%. По прочим ингредиентам расчетные концентрации на границе санитарно-защитной зоны составляют менее 0,1 ПДК.

ЗАО «Волосовоавтотранс»

ЗАО «Волосовоавтотранс» осуществляет эксплуатацию, ремонт и обслуживание автотранспорта. По санитарной классификации предприятие относится к 4 классу опасности. На предприятии работает котельная. Производственная площадка расположена у границы с Волосовским городским поселением на значительном удалении от жилой застройки. Максимальные расчетные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ промплощадки предприятия составляют: 0,23 ПДК – по пыли резиновой тонкоизмельченной, 0,22 ПДК – по золе углей, содержание SiO2 20-70%, 0,20 ПДК – по группе веществ, обладающим эффектом суммации вредного действия: NO2 + SO2,0,17 ПДК – по азота диоксиду, 0,10 ПДК – по ксилолу. По всем остальным, принятым в расчет ингредиентам, максимальные концентрации в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ не превышают 0,10 ПДК. Размер СЗЗ составляет 100 м. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 800 м.

Прочие источники выбросов

Прочие промышленные предприятия, расположенные на территории Кикеринского сельского поселения, работают нерегулярно. Утвержденные проекты предельно допустимых выбросов и санитарно-защитных зон по ним не разработаны. Годовой объем выбросов оценивается как незначительный.

Выбросы коммунальной котельной носят локальный характер. Котельная введена в эксплуатацию в 2010 году с учетом современных экологических требований, позволяющих минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Котельная работает на газовом топливе.

Выбросы транспорта распределены на большой площади и рассеиваются, не создавая зон с повышенной концентрацией загрязняющих веществ. Железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород электрифицирована.

Интенсивность движения по автомобильной дороге Гатчина – Ополье, по данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, составляет 4-4,5 тысячи автомобилей в сутки, по автомобильной дороге Кемполово – Шапки – 0,9-1,5 тысяч автомобилей в сутки.

Оценка состояния атмосферного воздуха

Фоновые концентрации загрязняющих веществ, по данным ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» составляют 0,37 ПДК по диоксиду азота, 0,5 ПДК по оксиду углерода, 0,44 ПДК по взвешенным веществам.

В целом территория Кикеринского сельского поселения, несмотря на наличие большого количества промышленных предприятий и транзитных транспортных магистралей, характеризуется благоприятным состоянием атмосферного воздуха. Тем самым наличие развитой промышленности на территории поселения при условии соблюдения режима санитарно-защитных зон не создает ограничений для развития жилищного строительства по экологическому фактору.

## 3.10.2.  Современное состояние поверхностных вод

Поверхностные водные объекты на территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют. Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Отведение сточных вод осуществляется в сети канализации поселка Кикерино и далее по магистральному коллектору на районные очистные сооружения, расположенные близ деревни Захонье на территории Рабитицкого сельского поселения, либо в септики с последующей транспортировкой на очистные сооружения по договору.

## 3.10.3. Современное состояние почв

Результаты мониторинга состояния почв на территории жилой застройки не предоставлены либо отсутствуют. Имеются сведения о состоянии почвы на территории производственной зоны поселка Кикерино на участке, выделенном для размещения завода ООО «Н+Н». Почва на территории земельного участка по результатам лабораторных исследований (письмо Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области № 47-01-02-4518 от 16.10.2007): – по химическим показателям (нефтепродукты, бенз(а)пирен, цинк, мышьяк, свинец, ртуть, кадмий, никель, медь), гельминтологическим показателям (яйца геогельминтов, цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших) и микробиологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" относится к категории «Чистая».

К основным источникам загрязнения почв относятся:

- Не канализованный жилой фонд;

- Оседающие на поверхность почвы загрязняющие вещества, выбрасываемые в результате работы промышленных предприятий, движения автотранспорта;

- Объекты размещения отходов.

На территории Кикеринского сельского поселения имеются участки нарушенных земель, которые представляют собой действующие, отработанные и заброшенные карьеры по добыче доломита. Действующий карьер расположен на землях лесного фонда примерно в 1,5 км к юго-западу от поселка Кикерино и эксплуатируется ООО «Щебсервис». По отработанным участкам проводится рекультивация с лесопосадкой и возвращением в лесной фонд.  В границах поселка Кикерино находится два заброшенных карьера – в юго-западной части поселка и в восточной части поселка к югу от железной дороги в 100 м от многоквартирной жилой застройки по улице Ломакина. В последнем периодически возникают стихийные несанкционированные свалки. Заброшенный карьер находится к юго-западу от деревни Роговицы, к западу от автодороги Роговицы – Калитино. Значительные территории близ него заняты отвалами пород. Нарушенные земли, занятые отработанными и заброшенными карьерами, отвалами пород, требуют рекультивации.

## 3.10.4. Источники физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Шумовое, вибрационное, электромагнитное воздействие

Основным фактором акустического (шумового) влияния на территории Кикеринского сельского поселения является движение железнодорожных составов по железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород, а также движение автомобилей по автодороге регионального значения Гатчина – Ополье. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Ширина санитарного разрыва от железной дороги, определяющего ее влияние по фактору шума, составляет на территории Кикеринского сельского поселения, в соответствии с письмом ОАО «РЖД»,  350-400 м. В санитарный разрыв попадает большое количество жилой застройки. Для его сокращения требуется проведение шумозащитных мероприятий.

Рекомендуемая зона санитарного разрыва от автомобильных дорог по фактору шумового влияния, согласно СНиП 2.07.01-89, для дорог I-III категорий составляет 100 м, для дорог IV категории – 50 м.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995г.)  зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

К источникам электромагнитного излучения относятся высоковольтные линии электропередачи, электроподстанции, объекты сотовой связи.

Радиационная обстановка

Территория Волосовского района подверглась загрязнению радиоактивными осадками Чернобыльской АЭС, содержащими радионуклиды цезия-137, цезия-134, рутения-106 и церия-104 и др.

На территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют населенные пункты, отнесенные к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1582 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»). Радиационная обстановка сравнительно благополучная.

По результатам радиоэкологического обследования территории Волосовского муниципального района, которое проводилось в 2007 и 2009 годах ФГУП НПО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина» при участии Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, в рамках реализации ДЦП «Охрана окружающей среды Ленинградской области на 2007-2010 годы», было установлено, что среднее значение мощности дозы в обследованных населенных пунктах варьирует в интервале от 13 мкР/ч до 18 мкР/ч, оставаясь в диапазоне значений, характерных для территории Ленинградской области в целом. Средняя годовая эффективная доза – СГЭД90 в населенных пунктах составляет менее 50% от установленной предельно допустимой величины в 1,0 м³в/год.

В рамках радиационного мониторинга пищевых продуктов, проводимого ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», на территории Волосовского муниципального района выявляются единичные случаи превышения допустимого уровня загрязнения по цезию-137.

В целом результаты радиоэкологических исследований показывают наличие превышения естественного радиационного фона, которое находится в пределах допустимых значений.

## 3.10.5. Санитарная очистка территории

Сведения приведены в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки территории Кикеринского сельского поселения, разработанной ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами» в 2009 году.

Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов от жилого фонда осуществляется ООО «Профспецтранс».

Расчетный объем образующихся твердых бытовых  отходов на территории поселения, по расчетам НПО «ЦБОО» составляет 5,6 тысяч кубических метров в год, в том числе твердые бытовые отходы жилищного фонда – 2,6 тысяч кубических метров в год, предприятий и организаций – 3,0 тысяч кубических метров в год.

Захоронение отходов осуществляется на районном полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном близ деревни Захонье к югу от города Волосово. Стихийная несанкционированная свалка периодически образуется в заброшенном карьере к востоку от жилой застройки по улице Ломакина и переулку Комсомольский в поселке Кикерино.

Летняя механизированная уборка территории поселения не производится. Зимняя механизированная уборка территории (расчистка улиц и проездов от снега) производится на части территории поселения. Организованные места складирования снега отсутствуют.

Сбор жидких отходов от неблагоустроенного жилищного фонда производится ассенизационной машиной с последующим сбросом жидкой фракции в систему канализации.

На территории поселения имеется 1 кладбище к северо-востоку от границ поселка Кикерино.

## 3.10.6. Общая оценка экологической обстановки

В целом территория Кикеринского сельского поселения характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой. Негативное влияние большого количества промышленных предприятий со стационарными источниками выбросов на состояние атмосферного воздуха в жилых зонах незначительно.  К основным экологическим проблемам относятся:

- Значительная часть жилого фонда попадает в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и санитарные разрывы транспортных коммуникаций. В санитарный разрыв железной дороги попадает большое количество жилого фонда поселка Кикерино, поселка Отделение совхоза Кикерино, деревни Роговицы. В санитарно-защитную зону ЗАО «Электрик» попадают жилые дома на территории поселка Кикерино. В санитарно-защитную зону ООО «Объединение Биопром» полностью попадает поселок Восемьдесят первый километр.

- Наличие на территории Кикеринского сельского поселения значительных по площади нарушенных территорий, образовавшихся вследствие разработки полезных ископаемых (доломитов). Значительная часть из них заброшена.

# 4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

4.1. Прогноз социально-экономического развития    Кикеринского сельского поселения

## 4.1.1.Стратегические основы развития сельского поселения

В рамках проведенного анализа внутренних и внешних факторов развития поселения, составлена сводная матрица (SWOT-анализ). Построение  матрицы позволяет сопоставить выявленные слабые стороны с компенсирующими их возможностями и угрозы внешней среды с компенсирующими их сильными сторонами.

Проведение такого сопоставления позволяет определить стратегические направления развития поселения, направления и возможности его внешнего сотрудничества.

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Строительство и функционирование современных промышленных предприятий на территории поселения. Увеличение численности населения за период с 2006 по 2011 год (за счет положительной механической миграции). Выгодное экономико-географическое положение. Развитый сектор социально-бытового обслуживания населения. Наличие собственной сырьевой базы для развития промышленности строительных материалов. | Низкие объемы жилищного строительства в год, показатели характерны для депрессивных территорий. Недостаточный уровень использования агроклиматических ресурсов территории. Экологическая нагрузка, оказываемая действующими промышленными предприятиями, наличие нарушенных территорий (карьеров). Низкий уровень доходов населения. Отсутствие на территории поселения сельскохозяйственных предприятий. Отсутствие традиционных ресурсов для развития туристической отрасли. |
| Возможности | Угрозы |
| Расширение территории промышленной зоны, реализация новых инвестиционных проектов по созданию промышленных предприятий. Создание тематических рекреационных зон ориентированных на жителей Санкт-Петербурга. Ведения сельскохозяйственной деятельности. Привлечение новых жителей в поселение. | Рост экологической нагрузки. Высокий уровень конкуренции на территории Санкт-Петербургской агломерации в борьбе за инвесторов, сельхозпроизводителей, жителей, туристов. Отток кадров в город Санкт-Петербург. |

Стратегические направления развития поселения:

1. Расширение территории производственной зоны, реализация новых инвестиционных проектов:

- Развитие предприятий строительной индустрии, формирование строительного кластера.

- Развитие предприятий ориентированных на поставку или отправку продукции (сырья) через развивающийся морской торговый порт Усть-Луга.

- Размещение предприятий, планирующих вынести производственные мощности из города Санкт-Петербурга.

- Размещение складских и логистических комплексов.

2. Привлечение на территорию населенного пункта новых жителей и предотвращение миграционного оттока существующих. Привлекательность территории для новых жителей, с одной стороны, может обеспечить развивающийся промышленный сектор (появление новых рабочих мест), с другой стороны, выделение участков под жилищное строительство (загородное жилье горожан/дачи) и реализация проектов комплексного жилищного строительства. Другим вектором развития поселения с целью повышения привлекательности территории для новых жителей является развитие социальной инфраструктуры и качества среды. К мероприятиям по данному направлению относятся:

- реконструкция социальных объектов и расширение их мощностей,

- обновление их материально-технической базы,

- развитие торгового сектора и сектора бытового обслуживания населения,

- организация мест отдыха населения,

- улучшение планировочной организации населенных пунктов,

- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры (включая развитие общественного транспорта и инфраструктуры для велосипедного транспорта),

- благоустройство населенных пунктов.

Данные мероприятия существенным образом укрепят систему расселения и могут стать стимулом для развития новых видов деятельности на территории Кикеринского сельского поселения.

3. Развитие производств агропромышленного сектора. Развитие нишевых производств, продукция которых востребована розничным потребителем на рынке Санкт-Петербургской агломерации

4.  Развитие туристического сектора. Развитие новых видов туризма не требующих традиционных ресурсов.

## 4.1.2. Экономическая деятельность

Территория Кикеринского сельского поселения обладает выгодным экономико-географическим положением и имеет сложившуюся с советского времени и развивающуюся в новых экономических условиях производственную зону.  Проектными решениями генерального плана предполагается дальнейшее развитие промышленной функции территории с целью формирования в поселении производственной зоны агломерационного значения.

Развитие промышленного производства

В основные приоритеты промышленной политики России, указанные в Концепции социально-экономического развития Российской федерации до 2020 года, входит «содействие повышению конкурентоспособности массовых обрабатывающих производств промышленности», а также «формирование центров глобальной компетенции в обрабатывающей промышленности», что показывает важность формирование инфраструктуры для промышленных производств.

Правительством Ленинградской области постановлением №323 от 28 ноября 2006 года утверждено 19 промышленных зон, из них в первой очереди для развития находятся промышленные площадки рядом с кольцевой автодорогой Санкт-Петербурга, во второй – площадки, прилегающие к основным транспортным магистралям Ленинградской области (имеющие выходы на федеральные автодороги). Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было разъяснено, что данное постановление носит рекомендательный характер, и промышленные зоны могут быть сформированы как на указанных, так и на других территориях.

Кикеринское сельское поселение уже сейчас обладает промышленной специализацией. Причем важной тенденцией является то, что производственная зона, сформированная в советское время, в настоящее время наполняется новыми современными предприятиями. Дальнейшее промышленное развитие территории поселения будет влиять как на доходы муниципального бюджета и бюджетов всех вышестоящих уровней, так и повысит инвестиционную привлекательность производственной площадки и Волосовского муниципального района в целом.

Перспективы промышленного развития  на территории Кикеринского сельского поселения связны с развитием 3 производственных зон разной площади:

1. Развитие производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино» площадью 10 га в восточной части поселка Кикерино. Возможность организации технопарка на территории Кикеринского поселения прорабатывается ГУ «Агентство экономического развития Ленинградской области». Проводятся инженерно-геодезические работы, инженерно-экологические изыскания, анализ обеспеченности территории инженерными коммуникациями.

В 2008 году инвестором ООО «Трубы Хобас» планировалось строительство на данном участке предприятия по производству стеклопластиковых труб для сектора водоснабжения и канализации. Предполагалось, что на предприятии будет занято около 100-150 человек. Общая стоимость проекта оценивалась в 20 млн. долларов.

К преимуществам месторасположения данной производственной зоны относятся следующие факторы:

- Земельный участок находится в границах населенного пункта в муниципальной собственности;

- Земельный участок прилегает к железнодорожной линии Мга-Гатчина-Ивангород, что создает условия для удобной организации подъездных путей и исключает по причине 300-метрового санитарного разрыва альтернативное использование территории для развития жилищного строительство

К недостаткам месторасположения данной производственной зоны относятся следующие факторы, которые ограничивают ее развитие:

- Отсутствие автодорожных и инженерных коммуникаций;

- Достаточно близкое расположение жилой застройки поселка Кикерино;

- Отсутствие значительных резервов территории для развития производственной зоны, так как прилегающие территории находятся в федеральной собственности;

- Необходимость проведения мероприятий по инженерной подготовке части территории, связанных с засыпкой заброшенного карьера.

Проектом генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по инженерно-транспортному обеспечению территории производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино»:

- Строительство автомобильной дороги 3 технической категории – подъезда к проектируемой производственной зоне «Технопарк Кикерино» протяженностью 1,7 км от пересечения размещаемого Западного обхода поселка Кикерино с автомобильной дорогой регионального значения Кемполово – Шапки;

- Строительство проездов на территории производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино» общей протяженностью 1,5 км.

- Строительство высоковольтной линии напряжением 10 кВ от подстанции 35/10 кВ Кикерино до производственной зоны «Технопарк Кикерино» протяженностью 1,5 км;

- Строительство газопровода от существующей распределительной сети до производственной зоны «Технопарк Кикерино» протяженностью 1,2 км;

- Строительство водовода питьевого водоснабжения от существующей сети до производственной зоны «Технопарк Кикерино» протяженностью 1,2 км;

- Строительство скважин для технического водоснабжения на территории производственной зоны «Технопарк Кикерино»;

- Строительство канализационного коллектора от производственной зоны «Технопарк Кикерино» до канализационной насосной станции, расположенной в западной части поселка Кикерино.

Резерв для развития производственной зоны на расчетный срок составляет 6,7 га.

2. Развитие производственной зоны к юго-западу от поселка Кикерино (частично входит в границы населенного пункта поселок Кикерино). На данную территорию ОАО «Проектный институт №1» в 2003 году разработан проект планировки, в соответствии с которым предполагалось формирование производственной зоны площадью более 300 га.  В 2007 году применительно к небольшому участку данной производственной зоны площадью 15 га силами ООО «Агентство территориального развития» разработан проект планировки для размещения двух промышленных предприятий: ООО «Н+Н» и ООО «Баумит строительные материалы», которые в настоящее время построены и функционируют.

Проектом генерального плана с учетом приоритетов комплексного развития территории и имеющихся планировочных ограничений предусматривается размещение промышленных предприятий III-V классов опасности на площади 81,4 га. Кроме того, предполагается разработка месторождений доломитов на площади 85,1 га. Участки месторождений подлежат рекультивации по мере их отработки

Предлагаемая для освоения территория промышленной зоны «Кикерино» имеет весьма благоприятные условия для осуществления инвестиционных проектов. К числу факторов, положительно характеризующих  рассматриваемую территорию, относятся:

- Градостроительная привлекательность намеченной для освоения территории, обусловленная близостью к автомагистрали, а также возможность осуществления перевозок грузов по железной дороге.

- Намеченная для отвода под промышленную зону «Кикерино» территория частично занята действующими предприятиями.

- Наличие объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение);

- Ориентация фасадных сторон застройки зоны на внешние транспортные коммуникации создаст благоприятные условия для организации рекламы.

Трудности освоения данной территории обусловлены следующим:

- Органы местного самоуправления не могут предоставить указанные земли инвесторам, поскольку территории, свободные от промышленной застройки, находятся в частной собственности пайщиков ЗАО «Кикерино».

Для развития производственной зоны к юго-западу от поселка Кикерино целесообразно проведение подготовительных работ и создания инженерно-транспортного обеспечения данной территории. Проектом генерального плана предусматривается строительство путепровода через железнодорожную линию Мга-Гатчина-Ивангород и Западный обход поселка Кикерино, которые создадут условия для удобного подключения производственной зоны к сети автомобильных дорог регионального значения.

3. Развитие производственной зоны в районе поселка Восемьдесят первый километр. Проектом генерального плана предусматривается развитие производственной зоны с размещением предприятий IV-V класса опасности к юго-западу от поселка Восемьдесят первый километр, на площади 8,5 га с переводом земель запаса в земли промышленности.

Развитие сельскохозяйственного производства

Предусмотренное проектом генерального плана развитие жилых и производственных зон не наносит значительного ущерба сельскохозяйственному потенциалу территории Кикеринского сельского поселения. Проектом предлагается перевод 181,3 га земель сельскохозяйственного назначения (что составляет менее 10% от общей площади земель в границах поселения) в земли других категорий. При этом перевод особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий не предусматривается. Сельскохозяйственные угодья планируется использовать по прямому назначению. Развитие переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности не предусматривается по причине отсутствия соответствующих территорий, не затрагиваемых санитарно-защитными зонами предприятий других отраслей промышленности. Предполагается, что переработка сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории Кикеринского сельского поселения, может быть организована на территории сопредельного Калитинского сельского поселения, где расположены производственные базы сельскохозяйственных предприятий.

Развитие рекреации и туризма

Отсутствие водоемов, пляжей, значимых объектов историко-культурного наследия определяют низкий потенциал территории Кикеринского сельского поселения для развития туристско-рекреационных зон регионального и местного (районного) значения. При этом относительная близость от Санкт-Петербурга, благоприятная экологическая обстановка, привлекательное сочетание лесных и полевых ландшафтов, отсутствие заболоченных местностей создают условия для развития дачного строительства и привлечения сезонного населения.

На территории муниципального образования имеются возможности для  развития промышленного туризма (посещение промышленных предприятий с экскурсионными целями), для делового туризма (организация гостиницы для специалистов, посещающих действующие и строящиеся промышленные предприятия).

Для организации мест отдыха и досуга населения поселка Кикерино проектом генерального плана предполагается комплексное обустройство зеленых насаждений общего пользования на площади 4,0 га, прилегающих к школе.

## 4.1.3. Демография и миграция. Трудовые ресурсы

Демографический прогноз рассчитан в 2 вариантах. При расчете прогноза использовался метод экстраполяции и метод экспертных оценок. Оба варианта рассчитаны на базе естественного движения населения с учетом вариантов изменения механического движения населения (которое в свою очередь связанно с уровнем развития производственных зон на территории поселения, потребностью в трудовых ресурсах, перспективами нового жилищного строительства).

Расчет естественного движения населения Кикеринского сельского поселения на перспективу до 2030 года. Показатели естественного движения населения на период до 2030 года не будут отличаться в зависимости от вариантов, это связано с тем, что тренды рождаемости и смертности инерционны. Предполагается, что на перспективу до 2030 года, коэффициент рождаемости на 1000 жителей снизится, что связанно с вступлением в активный детородный период более малочисленной группы женщин, рожденных после 1990 года. Коэффициенты смертности будут снижаться за счет повышения  уровня медицинского обслуживания населения и предотвращения заболеваний.

Таблица 4.1.3-1. Прогноз коэффициентов естественного движения населения в Кикеринском сельском поселении

| Наименование коэффициента | 2009 | Показатель в среднем за 2010-2030 |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент рождаемости, на 1000 жителей | 10 | 9,2 |
| Коэффициент смертности, на 1000 жителей | 24 | 13,2 |
| Коэффициент прироста (убыли населения), на 1000 жителей | -14 | -4 |

Источник: Расчет ООО «ИТП «Урбаника»

Естественное движение населения при нулевом механическом приросте приведет к снижению численности населения к 2020 году до 2211 человек, и к 2030 году до 2040 человек.

Расчет демографического прогноза Кикеринского сельского поселения на перспективу до 2030 года.  В рамках расчета демографического прогноза население Кикеринского сельского поселения на перспективу до 2030 года рассчитано 2 варианта прогноза. Важно отметить, что оба варианта демографического прогноза предполагают рост населения за счет стабильного  и положительного миграционного сальдо.

Обоснование миграционного прироста населения Кикеринского сельского поселения в долгосрочной перспективе

Общее снижение численности населения на территории Российской Федерации не означает снижение численности населения всех населенных пунктах. В условиях демографического кризиса обостряется конкуренция территорий за человеческие ресурсы. В этой конкурентной борьбе территория Ленинградской области, как часть второй по численности агломерации в России, выступает одним из лидеров на уровне страны. При усугубляющихся процессах старения населения, невысоких коэффициентах рождаемости, Ленинградская область за счет положительного миграционного прироста имеет стабильную численность населения относительно других территорий. Санкт-Петербургская агломерация находится в стадии активного развития, что характеризуется дальнейшей концентрацией населения в городах-спутниках и развитием процессов субурбанизации, формированием нового промышленного пояса в пригородной зоне, размещением на выездах из города крупных торговых и складских объектов, формированием единого рынка труда и недвижимости. В условиях демографического кризиса городские агломерации выступают точками сбора населения за счет миграционного движения (переезд из сельской местности в города, миграционное движение населения из Сибири, Дальнего Востока, районов Севера, стран ближнего зарубежья в Европейскую часть России).

Волосовский муниципальный район Ленинградской области, входящий в 60-70 километровую зону от города Санкт-Петербурга, также является частью активно развивающейся Санкт-Петербургской агломерации. Так за период с 1989 по 2009 годы численность населения района сократилась лишь на 3%, а численность населения Кикеринского сельского поселения с 2006 по 2011 годы возросла на 8,3% и данный рост был обусловлен именно миграционным движением.

Администрацией Кикеринского сельского поселения с 2007 года ведется поквартальный учет земельных участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство.  Всего с 01.01.2007 по 01.01.2011 года было выделено 93 земельных участка, из них в поселке Кикерино – 53 участка, в деревне Большое Кикерино – 17 участков, в деревне Арбонье – 7 участков, в поселке Отделение совхоза Кикерино – 5 участков, в деревне Малое Кикерино – 4 участка, в деревне Роговицы – 3 участка, в деревнях Мыза Арбонье и Липовая Гора – по 2 участка, в поселке Восемьдесят первый километр – ни одного участка. С учетом коэффициента семейности 2,7 человека на 1 домохозяйство, общий механический прирост численности населения за счет нового индивидуального жилищного строительства за 4 года составил около 250 человек или около 60 человек в год. Площадь выделяемых земельных участков колебалась от 12 до 25 соток, составляя  в среднем около 15 соток. Тем самым, за 4 года для развития жилищного строительства выделено 14 га или в среднем по 3,5 га в год. При условии сохранения существующих тенденций общий прирост населения на расчетный срок может составить 1200 человек, общая потребность в территориях для индивидуального жилищного строительства – 70 га.

Привлечение мигрантов на территорию Кикеринского сельского поселения имеет ряд объективных предпосылок. Так называемый второй пояс агломерации (Волосовский, Тосненский, Кировский муниципальные районы Ленинградской области) в настоящее время активно включается во внутриагломерационные связи за счет более низкой стоимости земли, наличия свободных участков под жилищное строительство, под размещение промышленных и логистических объектов и др. Размещение на территории Кикеринского сельского поселения высокотехнологичного завода по производству газобетона, претендующего стать крупнейшим производителем Северо-Западного региона, вынос из города Санкт-Петербург на территорию поселения производственных мощностей ЗАО «Электрик», трудовая и учебная маятниковая миграция населения в город Санкт-Петербург – это подтверждение включения территории муниципального образования в агломерацию.

К факторам, определяющим миграционную привлекательность Кикеринского сельского поселения, обусловленным расположением территории на периферии Санкт-Петербургской агломерации, в долгосрочной перспективе относятся:

- Перспективы промышленного развития Кикеринского сельского поселения – появление новых рабочих мест в промышленном секторе.

- Появление новых рабочих мест в сфере услуг: торговля, общественное питание, социальная инфраструктура.

- Привлекательность периферийных районов агломерации для постоянного проживания внешних мигрантов из других субъектов России и стран ближнего зарубежья (относительная близость к городу Санкт-Петербургу, более низкая, нежели в центре агломерации стоимость недвижимости и земельных участков).

- Рост благосостояния населения – появление спроса на комфортное малоэтажное жилье для постоянного проживания.

- Относительно хорошая транспортная доступность.

К внутренним факторам, определяющим миграционную привлекательность Кикеринского сельского поселения, в долгосрочной перспективе относятся:

- Внутренняя планировочная и территориальная организация муниципального образования (наличие свободных территорий, пригодных для жилищного строительства, развития промышленности и логистики).

- Относительно низкая стоимость земельных участков (в сравнении с муниципальными районами Ленинградской области расположенными в курортной зоне, вблизи или в исторических пригородах, в направлении Республики Карелия и др.).

- Близость к городу Волосово, как центру размещения объектов социального обслуживания районного уровня.

- Дефицит в Волосовском городском поселении свободных участков под жилищное строительство на долгосрочную перспективу как фактор для развития территории сельских поселений, сопредельных с административным центром муниципального района.

«Вариант 1» демографического прогноза, рассчитанного для Кикеринского сельского поселения, закладывает механический прирост на уровне 44 человека в год или порядка 166 человек на 10 000 жителей. В рамках рассматриваемого варианта предусматривается развитие промышленных зон с ориентировочным количеством новых рабочих мест около 100 единиц. В данном варианте численность населения к 2030 году составит 2607 человек, а к 2030 году – 2876 человек.

«Вариант 2» демографического прогноза, рассчитанного для Кикеринского сельского поселения, закладывает механический прирост на уровне 60 человек в год или порядка 227 человек на 10 000 жителей. В рамках рассматриваемого варианта предусматривается развитие промышленных зон с ориентировочным количеством новых рабочих мест около 250 единиц. В данном варианте численность населения к 2030 году составит 2810 человек, а к 2030 году – 3156 человек.

Таблица 4.1.3.-2. Перспективная численность населения Кикеринского сельского поселения

| ВАРИАНТ | численность населения в 2011 году, человек | численность населения в 2020 году, человек | численность населения в 2030 году, человек | миграция в год (в среднем за 2012-2030 гг.), человек | миграция в год на 10 000 человек (в среднем за 2012-2030 гг.), человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2401 | 2607 | 2876 | 44 | 166 |
| 2. | 2401 | 2810 | 3156 | 60 | 227 |

Источник: расчет ООО «ИТП «Урбаника»

Второй вариант демографического прогноза  рассматривается в качестве целевого в рамках генерального плана, так как его выполнение приведет к значительному экономическому и пространственному развитию поселения. Согласно данному варианту разрабатываются планировочные решения и производится расчет социальных, инженерных, бытовых и жилых нагрузок. Второй вариант также соотносится с естественным трендом градостроительного развития территории.

При реализации второго (целевого) варианта демографического прогноза численность населения в разрезе населенных пунктов будет выглядеть следующим образом:

Таблица 4.1.3.-3. Прогноз численности населения Кикеринского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, человек (населенные пункты отрейтингованы в зависимости от роста или снижения численности населения до 2030 года)

| Населенный пункт | Постоянное население, человек | Изменение численности населения с 2011 по 2030 годы, человек |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2020 | 2030 |  |
| Деревня Малое Кикерино | 31 | 498 | 961 | 930 |
| Деревня Арбонье | 31 | 243 | 262 | 231 |
| Деревня Большое Кикерино | 37 | 93 | 165 | 128 |
| Деревня Липовая Гора | 3 | 55 | 97 | 94 |
| Деревня Мыза Арбонье | 12 | 73 | 62 | 50 |
| Деревня Роговицы | 63 | 58 | 48 | -15 |
| Поселок Восемьдесят первый километр | 29 | 0 | 0 | -29 |
| Поселок Отделение совхоза Кикерино | 127 | 40 | 15 | -112 |
| Поселок Кикерино | 2068 | 1751 | 1547 | -521 |
| Всего | 2401 | 2810 | 3156 | 755 |

Источник: расчет ООО «ИТП «Урбаника»

Согласно демографическому прогнозу в разрезе населенных пунктов на период реализации генерального плана:

- Численность населения поселка Кикерино, значительно сократится, так население с 2068 человек к 2020 году сократится до 1751 человека и к 2030 году до 1547 человек. Снижение численности населения обусловлено планировочными особенностями населенного пункта. В границах населенного пункта имеется дефицит площадок, пригодных для развития жилищного строительства, требуется расселение массива (12 домов) малоэтажной  многоквартирной застройки по улице Ломакина вдоль железной дороги, предусматривается улучшение жилищных условий и увеличение жилищной обеспеченности населения, что будет выражаться в переезде жителей из поселка Кикерино в соседние населенные пункты.

- Главными центрами расселения на период действия генерального плана станут: деревня Малое Кикерино (увеличение численности жителей к 2030 году на 930 человек), деревня Арбонье (увеличение численности жителей к 2030 году на 231 человека), деревня Большое Кикерино (увеличение численности жителей к 2030 году на 128 человек), деревня Липовая Гора (увеличение численности жителей к 2030 году на 94 человека), деревня Мыза Арбонье (увеличение численности жителей к 2030 году на 50 человек).

На период действия генерального плана существенной трансформации половозрастной структуры Кикеринского сельского поселения не прогнозируется, на 1% снизиться численность детей от общей численности  населения, на 1% возрастет численность группы населения старше трудоспособного возраста от общей численности населения. При этом с учетом прогнозируемого роста численности населения произойдет пропорциональный рост каждой возрастной группы.

Таблица 4.1.3.-4. Проектная половозрастная структура населения Кикеринского сельского поселения

| Единица измерения | % | Человек |
| --- | --- | --- |
|  | Распределение населения по возрастным группам в Кикеринском сельском поселении | Численность населения, в разрезе возрастных групп в Кикеринском сельском поселении |
|  | 2011 | 2020 | 2030 | 2011 | 2020 | 2030 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 2401 | 2810 | 3156 |
| Моложе трудоспособного возраста (дети 0-15 лет) | 17 | 16 | 16 | 408 | 450 | 505 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54, мужчины 16-59) | 58 | 58 | 58 | 1393 | 1630 | 1830 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60) | 25 | 26 | 26 | 600 | 731 | 821 |

Источник: расчет ООО «ИТП «Урбаника»

Численность трудоспособного населения в Кикеринском сельском поселении согласно демографическому прогнозу возрастет с 1393 человек в 2011 году до 1830 человек в 2030 году, то есть увеличится на 437 человек.

Временное население

На период действия генерального плана предполагается умеренный рост численности временного населения на территории Кикеринского сельского поселения. Приоритетными населенными пунктами для расселения временного населения являются деревни Большое Кикерино и Арбонье.

Также на период действия генерального плана предполагается размещение на территории Кикеринского сельского поселения дачного некоммерческого партнерства «Кикерино», северо-западнее деревни Большое Кикерино, площадь участка составляет – 8,2 га,  количество участков – 61 участок, расчетное количество жителей – 165 человек.

Таблица 4.1.3.-5. Проектная численность временного населения в Кикеринском сельском поселении до 2030 года

| Населенный пункт | Численность временного населения на 2011 год | Численность временного населения на 2020 год | Численность временного населения на 2030 год | Изменение численности временного населения за период с 2011 по 2030 годы, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Большое Кикерино | 267 | 327 | 373 | 106 |
| деревня Арбонье | 178 | 286 | 318 | 140 |
| поселок Кикерино | 265 | 265 | 265 | 0 |
| деревня Малое Кикерино | 189 | 189 | 189 | 0 |
| деревня Роговицы | 157 | 157 | 157 | 0 |
| деревня Липовая Гора | 46 | 73 | 103 | 57 |
| деревня Мыза Арбонье | 43 | 75 | 75 | 32 |
| поселок Отделение совхоза Кикерино | 16 | 10 | 10 | -6 |
| поселок Восемьдесят первый километр | 14 | 0 | 0 | -14 |
| Всего | 1 175 | 1 382 | 1 490 | 315 |

Источник: расчет ООО «ИТП «Урбаника»

Временное население учтено при расчете требуемой мощности объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

4.2.Ограничения развития территории

## 4.2.1. Общая характеристика ограничений

Целью настоящего раздела является оценка территории Кикеринского сельского поселения по степени ее благоприятности для градостроительного освоения. В основу раздела положен пофакторный анализ природных и техногенных ограничений, в границах которых устанавливается определенный режим градостроительной деятельности.

Исходя из природных факторов, инженерно-строительных условий, часть территории Кикеринского сельского поселения характеризуется ограниченно благоприятными условиями для градостроительного освоения.

Ограничениями для строительства являются:

- участки с близким залеганием грунтовых вод (до 2м) от поверхности;

- территории болот с мощностью торфа менее 2 м;

- территории сложного рельефа (с преобладанием уклонов поверхности 10-20%);

- район карьеров и нарушенных земель;

- район проявления карстовых процессов.

Указанные факторы проявляются на площади менее 10% территории Кикеринского сельского поселения. Характеристика инженерно-строительных ограничений территории приведена в разделе 3.7.4. «Инженерно-геологическая характеристика».

Система планировочных ограничений, исходя из техногенной нагрузки на территорию, разработана на основании требований действующих нормативных документов. К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарные разрывы;

- охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций;

- зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природные территории;

- зоны ответственного недропользования.

Исходя из наложения перечисленных природных и техногенных ограничений, выделены следующие территории:

- неблагоприятные для строительства;

- ограниченно благоприятные для строительства;

- благоприятные для строительства.

Ограничения отображены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».

## 4.2.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических
нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия или
группой предприятий и территорией жилой застройки;

- создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих
экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного
воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы на территории Кикеринского сельского поселения подлежат организации в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По данным реестра санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора, опубликованного на официальном сайте ведомства, согласованные проекты организации санитарно-защитных зон имеют следующие предприятия на территории Кикеринского сельского поселения: ООО «Щебсервис», ЗАО «Щебсервис плюс», ООО «Н+Н», ООО «Баумит строительные материалы», ЗАО «Волосовоавтотранс», АЗС-90 «Волосово» ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-нефтепродукт». Расчетным путем определена ширина санитарного разрыва от железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород. Среди действующих промышленных предприятий, являющихся источником негативного воздействия на окружающую среду, проекта организации санитарно-защитной зоны не имеют ООО «Объединение Биопром», ЗАО «Доломит», ЗАО «Электрик». Для предприятий, организаций и иных объектов, являющихся источником негативного воздействия на окружающую среду и не имеющих проектов организации санитарно-защитных зон, устанавливаются нормативные размеры санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 4.2-1. Сведения о размерах санитарно-защитных зон предприятий, организаций и иных объектов на территории Кикеринского сельского поселения.

| Предприятие, экономическая специализация | Местонахождение (ближайший населенный пункт) | Санитарная классификация (пункт СанПиН), класс опасности, размер и описание СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| Объекты II класса опасности |
| ЗАО «Северный путь», асфальто-бетонный завод | поселок Восемьдесят первый километр | Производство асфальтобетона на стационарных заводах (п. 7.1.4). II класс опасности СЗЗ 500 м от границ площадки |
| Объекты III класса опасности |
| ООО "Щебсервис", открытый карьер по разработке доломитов | Деревня Роговицы | Промышленные объекты по добыче доломитов открытой разработкой (п. 7.1.3) III класс опасности СЗЗ 300 м от границ площадки* |
| ООО «Щебсервис», дробильно-сорти-ровочная фабрика | поселок Кикерино | Производство щебенки (п. 7.1.4) III класс опасности СЗЗ 300 м от границ площадки* |
| ЗАО «Щебсервис плюс», производство минерального порошка из щебня доломитового | Поселок Восемьдесят первый километр | III класс опасности СЗЗ 300 м от границ площадки* |
| ООО «Н+Н», производство автоклавного пористого бетона | Поселок Кикерино | Промышленный объект по производству бетона и бетонных изделий (п. 7.1.4) III класс опасности СЗЗ составляет: - в северном и северо-западном направлении – 110 м; - в восточном и юго-восточном направлении – по границе жилой застройки – 88,158, 246, 254, 270 м; - в южном направлении - 212 м; - в западном направлении - 300 м. * |
| ООО "Баумит строительные материалы", производство сухих строительных смесей | Поселок Кикерино | III класс опасности СЗЗ от границы предприятия (совместная с заводом ООО «Н+Н»): - в северном направлении - 280 м; - в северо-восточном направлении - 480 м; - в восточном направлении - 560 м; - в юго-восточном направлении - 70 м; - в южном направлении - 50м; - в юго-западном направлении - 170 м; - в западном направлении - 280 м; - в северо-западном направлении – 290 м.* |
| ЗАО «Доломит» | Поселок Восемьдесят первый километр | Промышленные карьеры по добыче доломитов (п. 7.1.3) Наземные склады и открытые места отгрузки доломита (п. 7.1.14) III класс опасности СЗЗ 300 м от границ площадки |
| ООО «Объединение Биопром», производство этилового спирта | Поселок Восемьдесят первый километр | Закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза (п. 7.1.14) III класс опасности СЗЗ 300 м от границ площадки |
| Объекты IV класса опасности |
| ЗАО «Волосово-автотранс», орга-низация грузовых и пассажирских пере-возок, техническое обслуживание и ре-монт автотранспорта | Поселок Восемьдесят первый километр | Автобусные и троллейбусные парки до 300 машин (п. 7.1.12) IV класс опасности СЗЗ 100 м от границ площадки* |
| АЗС -90 «Волосово» ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-нефтепродукт» | Поселок Восемьдесят первый километр | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом (п.7.1.12) IV класс опасности СЗЗ 100 м от границ площадки* |
| ЗАО «Электрик», производство сварочного оборудования | Поселок Кикерино | Производство машин и приборов электротехнической промышленности (п. 7.1.2) IV класс опасности СЗЗ 100 м от границ площадки* |
| Объекты V класса опасности |
| ЗАО «Горн» (производство не действует, терри-тория используется под склады) | Поселок Кикерино | Материальные склады (п. 7.1.11) V класс опасности СЗЗ 50 м от границ площадки |
| ООО «Стройснаб», складской комплекс | Поселок Кикерино | Материальные склады (п. 7.1.11) V класс опасности СЗЗ 50 м от границ площадки |
| Центральная котельная | Поселок Кикерино | СЗЗ 50 м от трубы (по аналогу) |
| Канализационная насосная станция | Поселок Кикерино | Насосные станции мощностью от 0,2 до 5 тыс. м3 в сутки (п. 7.1.13) СЗЗ 20 м от объекта |

Примечание: размеры санитарно-защитных зон, установленных на основании утвержденного проекта организации СЗЗ, отмечены знаком «*».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в санитарно-защитной зоне не допускается размещение следующих объектов:

- жилая застройка, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- садоводческие товарищества и коттеджная застройка, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятия;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей.

В санитарно-защитной зоне допускается размещение следующих объектов:

- промышленные объекты, а также их здания и сооружения для обслуживания работников и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, связанные с обслуживанием данного промышленного объекта;

- бани;

- прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- гостиницы;

- гаражи;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарное депо;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей;

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- питомники растений для озеленения промышленной площадки объекта и СЗЗ.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы устанавливаются вдоль транспортных и инженерных коммуникаций с целью обеспечения разрыва от жилья до пожаро- взрывоопасных объектов (нефте- и газопроводы), от высоковольтных линий электропередач, от магистральных авто- и железных дорог с интенсивным движением (шумовые нагрузки, вибрация, пыль). Любая хозяйственная деятельность в границах зон санитарных разрывов, не связанная с обеспечением безопасных условий эксплуатации линейных коммуникаций, запрещена.

Таблица 4.2-2. Перечень автомобильных и железных дорог, от которых подлежат организации санитарные разрывы

| Наименование объекта | Разрыв | Ссылка на документ |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород | 300-400 м | Письмо ОАО «РЖД» |
| Автомобильные дороги 1-3 категории, в том числе: Гатчина – Ополье; Кемполово – Шапки (на участке Кикерино – Калитино) | 100 м | СНиП 2.07.01-89, п. 6.9. |
| Автомобильные дороги 4 категории Кемполово – Шапки (на участке Губаницы – Кикерино). | 50 м | СНиП 2.07.01-89, п. 6.9. |

Нормативные разрывы, установленные в соответствии со СНиП 2.07.01-89, полежат применению после подтверждения натурными измерениями.

Санитарные разрывы устанавливаются для высоковольтных линий напряжением выше 330 кВ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Таблица 4.2-3. Перечень линий электропередач, от которых подлежат организации санитарные разрывы

| Наименование объекта | Разрыв | Ссылка на документ |
| --- | --- | --- |
| Высоковольтные линии 750 кВ | 40 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 6.3. |
| Высоковольтные линии 330 кВ | 20 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 6.3. |

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) для наземных магистральных газопроводов прописаны в Приложении 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция. Размер санитарного разрыва зависит от диаметра и класса трубопровода.

В настоящее время на территории Кикеринского сельского поселения сети газоснабжения представлены газопроводами низкого давления.

Таблица 4.24. Санитарные разрывы от газопроводов

| Трасса газопровода | Разрыв до малоэтажной застройки, м | Разрыв до многоэтажной застройки, м |
| --- | --- | --- |
| Газопроводы низкого давления | 20 | 50 |

## 4.2.3. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии с ФЗ № 257-ФЗ от 8.11.2007 (ст.26) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомобильных дорог устанавливается придорожная полоса, размер которой зависит от категории дороги.

Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Таблица. 4.2-5.  Размер придорожных полос автомагистралей Кикеринского сельского поселения

| п/п | Наименование автомобильной дороги | Техническая категория | Размер придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гатчина – Ополье | II | 75 |
| 2 | Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки (на участке Кикерино – Калитино) | III | 50 |
| 3 | Роговицы – Калитино | III | 50 |
| 4 | Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки (на участке Губаницы – Кикерино) | IV | 50 |
| 5 | Подъезд к деревне Арбонье | IV | 50 |
| 6 | Подъезд к деревне Малое Кикерино | IV | 50 |
| 7 | Подъезд к деревне Липовая Гора | IV | 50 |
| 8 | Подъезд к деревне Мыза Арбонье | IV | 50 |

## 4.2.4. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Размер охранных зон высоковольтных линий регламентирован Постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 “О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон”.

Согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. Для высоковольтных линий 10 кВ охранная зона составляет 5 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м.

Таблица 4.2-6.  Размеры охранных зон от высоковольтных линий, проходящих через территорию Кикеринского сельского поселения

| напряжение высоковольтных линий, кВ | Охранные зоны, м |
| --- | --- |
|  | вне населенной местности | в населенной местности (до ближайших зданий и сооружений не менее) |
| 10 | 10 | 2 |
| 35 | 15 | 4 |
| 110 | 15 | 15 |

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки.

Также в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

## 4.2.5. Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории Кикеринского сельского поселения осуществляется за счет подземных вод; источниками питьевого водоснабжения служат артезианские скважины.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземного источника водоснабжения составляют:

1-ого пояса - не менее 50 м (при использовании недостаточно защищенных подземных вод);

2-ого и 3-го поясов – зависят от типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.), величины водозабора и понижения уровня подземных вод, гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. На настоящий момент проекты зон санитарной охраны для скважин Кикеринского сельского поселения не разработаны, поэтому привести размеры II и III поясов зоны санитарной охраны не представляется возможным.

Регламент использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2-7.  Регламент использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование поясов ЗСО | Запрещается |
| --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений. |
| II пояс | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. |
| II и III пояса | размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. |

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м в зависимости от диаметра водопровода.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны от стен резервуаров чистой воды и водоразборного узла принята 30 м; от стен водонапорной башни – 10 м, от насосных станций – 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы от магистральных водоводов принята по 10 м в обе стороны от крайних линий водопроводов.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны от стен резервуаров чистой воды и водоразборного узла принята 30 м; от стен водонапорной башни – 10 м, от насосных станций – 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы от магистральных водоводов принята по 10 м в обе стороны от крайних линий водопроводов.

## 4.2.6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории Кикеринского сельского поселения не установлены в связи с отсутствием естественных водных объектов.

## 4.2.7. Зоны охраны объектов культурного наследия

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде (Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»).

На территории Кикеринского сельского поселения расположены 9 объектов  культурного наследия, в том числе 2 выявленных объекта истории и архитектуры, 1 военный памятник и 6 памятников археологического наследия. В настоящее время только один объект культурного наследия имеет статус регионального и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Остальные относятся к категории выявленных объектов культурного наследия. Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» (ч.3, ст.34) границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время проекты зон охраны объектов культурного наследия разработаны не были – границы зон объектов культурного наследия не установлены.

## 4.2.8. Особо охраняемые природные территории

На территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории. Проектом генерального плана и вышестоящими документами территориального планирования их образование не предусматривается.

## 4.2.9. Зоны ответственного недропользования

На территории Кикеринского сельского поселения расположено 1 месторождение  общераспространенных полезных ископаемых — доломитов (Кикеринское месторождение), которое представлено 2 участками.

В соответствии с законом «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 (в редакциях*)  застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается только с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Проектом генерального плана Кикеринского сельского поселения территории месторождений полезных ископаемых не застраиваются. Предполагается их разработка с последующей рекультивацией территории.

4.3. Градостроительное развитие территории

## 4.3.1. Проектная планировочная структура

Основные направления развития территории

Планировочная структура и функциональное зонирование территории развивается в соответствии с принятыми стратегическими сценариями экономического развития Кикеринского сельского поселения.

В пространственном развитии Кикеринского сельского поселения необходимо учитывать сохранение исторически сложившейся застройки, особенностей планировочной структуры населенных пунктов, сохранение естественных ландшафтов и повышение эффективности использования территории поселения.

Исходя из анализа проблем планировочной структуры Кикеринского сельского поселения,  можно выявить основные направления градостроительного развития территории:

- Совершенствование транспортной системы, позволяющей развивать экономический потенциал поселения.

- Улучшение транспортных связей частей и планировочных районов населенных пунктов.

- Улучшение экологического состояния поселения.

- Сохранение природного и культурно-исторического потенциала поселения, развитие территорий туристско-рекреационного назначения.

- Развитие новых жилых зон в наиболее перспективных населенных пунктах.

- Максимальное сохранение существующих и создание новых зелёных зон, организация рекреационных зон.

- Выделение территории для развития промышленности и реконструкция существующих производственных зон.

- Создание комфортных условий проживания с учетом развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Основные мероприятия по развитию планировочной структуры поселения связаны с совершенствованием транспортной инфраструктуры. Одним из важнейших мероприятий проекта является развитие сети автомобильных дорог регионального значения. Проектом планируется строительство транспортного обхода поселка Кикерино с целью вывода с территорий жилой застройки грузового и транзитного транспорта. Обход планируется построить от автомобильной дороги Кемполово – Шапки в районе северной границы поселка отделение совхоза Кикерино частично по землям сельскохозяйственного назначения далее по территории населенного пункта между территорией жилой застройки и участком ЗАО «Горн», через железнодорожную линию Мга – Гатчина – Ивангород со строительством путепровода. Далее по свободным территориям западной и юго-западной части поселка Кикерино с выходом на автомобильную дорогу Кемполово – Шапки  вблизи южной границы Кикеринского сельского поселения. В местах пересечения обхода с существующей автомобильной дорогой регионального значения Гатчина – Ополье резервируются территории под строительство транспортной развязки и размещения объектов придорожного сервиса. Строительство обхода планируется на первую очередь реализации генерального плана, и связано в значительной степени с развитием промышленных зон на юго-западе Кикеринского сельского поселения и на востоке поселка Кикерино. Для развития производственной зоны на востоке поселка Кикерино планируется строительство автомобильной дороги в продолжение транспортного обхода Кикерино юго-восточнее поселка по землям лесного фонда. Подробнее предложения по развитию автомобильных дорог и объектов транспорта Кикеринского сельского поселения отражены в разделе 5.1. «Развитие транспортной инфраструктуры».

Развитие производственных зон

Развитие производственной зоны к юго-западу от поселка Кикерино, включающей объекты промышленного и коммунально-складского назначения, предусматривалось проектом планировки территории, разработанного ОАО «Проектный институт №1» в 2003 г. Формирование промышленной зоны предлагалось южнее железнодорожной линии Мга – Гатчина – Ивангород на территории, ограниченной с севера – железной дорогой, с запада – административной границей Кикеринского сельского поселения, с востока – существующей застройкой поселка Кикерино. Для развития промышленной застройки предлагалось вовлечение 315,7 га, в том числе земель лесного фонда (83 квартал Клопицкого участкового лесничества Волосовского лесничества) и земли сельскохозяйственного назначения ЗАО «Кикерино». Генеральным планом также предлагается развитие промышленной зоны, однако для этих целей не представляется целесообразным вовлечение земель лесного фонда, так как в настоящее время большая часть 83 квартала Клопицкого участкового лесничества передана в аренду ООО «Щебсервис» под разработку месторождений полезных ископаемых и активно осваивается. Впоследствии  предприятие планирует провести рекультивацию нарушенных территорий, что уже сделано на отработанном участке площадью 19,2 га. Генеральным планом предлагается осваивать под развитие промышленной зоны только земли сельскохозяйственного назначения ЗАО «Кикерино» и земли населенных пунктов поселка Кикерино. На данной территории предлагается разместить предприятия III-IV класса опасности в основном строительной и легкой промышленности. Общая площадь новой промышленной зоны составит 72,2 га, из них на первую очередь – 30,8 га, на расчетный срок – 41,4 га.

Проектом также учитываются предложения по размещению технопарка в поселке Кикерино, для чего зарезервирован участок в восточной части населенного пункта, ограниченный с севера железной дорогой, с востока и юга – землями лесного фонда, с запада – существующей застройкой. Здесь предлагается развивать предприятия строительной отрасли III-IV класса опасности. Общая площадь производственной зоны составит 16,7 га, из которых 3 га – под размещение коммунально-складских объектов. На первую очередь предлагается освоить территорию около 10 га, на расчетный срок - 6,7 га.

Предложения по развитию территории предусматривают сохранение исторически сложившейся планировочной структуры территории населенных пунктов. Основное развитие застройки за счет освоения новых территорий будет вестись в деревне Малое Кикерино, развитие остальных населенных пунктов будет происходить в существующих границах населенных пунктов на территориях, в настоящее время не вовлеченных в градостроительную деятельность или используемых неэффективно.

Развитие населенных пунктов

Поселок Кикерино

Развитие зон новой застройки жилого и общественного назначения в поселке Кикерино ограничивает небольшое количество территориальных резервов. Новое жилищное строительство предлагается вести в основном на территории западного планировочного района, как и предусматривалось ранее действующим генеральным планом. Предлагается завершить формирование квартала среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки западнее существующей застройки, для чего выделяется 0,7 га под среднеэтажную и 0,5 га под малоэтажную застройку на период первой очереди и 0,7 га – под малоэтажную застройку на расчетный срок генерального плана. Также в южной части западного планировочного района планируется выделение территории под размещения зоны индивидуальной жилой застройки общей площадью 1,8 га на период первой очереди. В северном планировочном районе на период первой очереди предлагается небольшая достройка сложившихся кварталов жилой застройки (1,6 га). В восточном планировочном районе не планируется размещения новых жилых зон, однако предлагается расселение части ветхой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, расположенной вдоль улицы Ломакина, которая попадает в санитарный разрыв от железнодорожной линии. Территорию предлагается использовать частично под размещение объектов общественного назначения, частично под объекты коммунально-складского и транспортного назначения.

Генеральным планом предлагается завершение формирования общественного центра на пересечении ул. Театральная и Курковицкого шоссе. Благодаря тому, что строительство транспортного обхода поселка позволит разгрузить Гатчинское шоссе от транзитного транспорта, возможность благоустроить и сложившуюся общественную зону. В этой зоне предлагается провести реконструкцию дома культуры под многофункциональный культурный центр, приспособить здание недостроенного дома быта под торговый комплекс, провести благоустройство сквера перед зданием дома культуры и существующего парка вдоль Курковицкого шоссе. На территории ЗАО «Горн», не функционирующего в настоящее время, предлагается в существующих зданиях после реконструкции разместить бизнес-инкубатор.

Деревня Малое Кикерино

Основное объемы нового жилищного строительство Кикеринского сельского поселения приходятся на деревню Малое Кикерино. Это связано, прежде всего, с его выгодным расположением вблизи автомобильных дорог с благоприятными инженерно-строительными условиями при этом на значительном удалении от производственных зон, железной дороги и других объектов, оказывающих негативное влияние. Размещение новой застройки планируется на землях сельскохозяйственного назначения, примыкающих к границе населенного пункта. Предлагается развивать три типа жилой застройки: в большей степени индивидуальную застройку с участками, малоэтажную застройку блокированного типа и в незначительной степени – малоэтажную многоквартирную застройку секционного типа.

Новый район блокированной и секционной малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа) формируется на территории, ограниченной с севера существующей застройкой деревни, с юга санитарным разрывом автомобильной дороги Гатчина – Ополье, с запада и востока – землями сельскохозяйственного назначения ЗАО «Кикерино». Общая площадь зон новой малоэтажной жилой застройки составит 5,9 га.

Зону индивидуальной жилой застройки предлагается формировать северо-восточнее существующей застройки деревне на территории, ограниченной с юго-востока, юго-запада и северо-запада землями сельскохозяйственного назначения ЗАО «Кикерино», с северо-востока – автомобильной дорогой Кемполово – Шапки.

Общая площадь проектируемых зон индивидуальной жилой застройки деревни Малое Кикерино составит 44,6 га, из них на первую очередь – 17,2 га, на расчетный срок – 27,4 га.

Развитие жилых зон деревни Малое Кикерино по сути является продолжением развития поселка Кикерино в северо-западном направлении в связи с тем, что границы населенных пунктов вплотную прилегают друг к другу, их объединения не предусматривается.

Прочие населенные пункты

Развитие жилой застройки в остальных населенных пунктов Кикеринского сельского поселения предусматривается в небольших объемах в существующих границах. В деревне Большое Кикерино предусматривается размещение зоны индивидуальной жилой застройки с участками на свободных территориях к северу и северо-западу от существующей застройки общей площадью 11,6 га, из которых на первую очередь – 6,5 га, на расчетный срок – 5,1 га. В деревне Арбонье предлагается развитие индивидуальной жилой застройки в южной части населенного пункта на территории общей площадью 15,7 га, из них на первую очередь – 12 га, на расчетный срок – 3,7 га. В деревне Мыза Арбонье планируется на период первой	 очереди выделение небольшой территории под размещение участков индивидуальной застройки на площади 3,6 га. В деревне Липовая Гора предусматривается достройка индивидуальной жилой застройки на площади 6,3 га, из них на первую очередь – 3 га, на расчетный срок – 3,3 га. Основное развитие деревни Роговицы планируется в северном направлении за периодом расчетного срока, на период первой очереди предлагается завершение квартала индивидуальной жилой застройки на площади 2 га.

В связи со строительством транспортного обхода поселка Кикерино, участок которого пройдет по территории поселка отделение совхоза Кикерино, развитие жилой застройки в этом населенном пункте не планируется. Для размещения транспортной развязки и участка автомобильной дороги на первую очередь потребуется изъятие 1,1 га участков индивидуальной жилой застройки. На территории поселка планируется формирование зоны транспорта для размещения объектов придорожного сервиса и общественной зоны для объектов торговли и общественного питания.

Территория поселка Восемьдесят первый километр полностью расположена в санитарно-защитной зоне производственной зоны, поэтому развитие жилищного строительства в населенном пункте не планируется. Проектом предлагается расселение малоэтажных жилых домов в связи с их ветхостью, размещением вблизи производственной зоны и автомобильной дороги регионального значения. На освободившейся территории предлагается размещение застройки общественного назначения (офисных зданий производственной зоны, объектов придорожного сервиса).

Развитие планировочной структуры Кикеринского сельского поселения отражено на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения».

## 4.3.2. Проектное функциональное зонирование территории

В проекте генерального плана Кикеринского сельского поселения предлагается зонирование территории по ее функциональному назначению. На территории поселения выделены следующие функциональные зоны по видам функционального назначения:

| Жилые зоны |
| --- |
| Ж – 1. | Зона индивидуальной жилой застройки с участками, плотность – 1 тыс. м2/га |
| Ж – 2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 2-3 этажа, плотность – 3 тыс. м2/га |
| Ж – 3. | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 4-5 этажей, плотность – 5 тыс. м2/га |
| Общественно-деловые зоны |
| О – 1. | Зона административных объектов |
| О – 2. | Зона объектов образования |
| О – 3. | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты |
| О – 4. | Зона объектов спортивного назначения |
| О – 5. | Зона объектов культуры |
| Производственные и коммунально-складские зоны |
| П – 1. | Промышленных предприятий II класса опасности |
| П – 2. | Промышленных предприятий III класса опасности |
| П – 3. | Промышленных предприятий IV-V класса опасности |
| П – 4. | Зона коммунально-складских предприятий и организаций |
| П – 5. | Зона добычи полезных ископаемых |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Т – 1. | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
| И – 1. | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р – 1. | Зона озеленения общего пользования |
| Р – 2. | Зона плоскостных спортивных сооружений |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| С – 1. | Зона сельскохозяйственных угодий |
| С – 2. | Зона крестьянских (фермерских) хозяйств |
| С – 3. | Зона садоводческих некоммерческих объединений граждан |
| Зоны специального назначения |
| СН – 1. | Зоны кладбищ |
| СН – 2. | Зоны озеленения специального назначения |

Предложения по функциональному зонированию территории приведены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон».

4.4. Охрана объектов культурного наследия

Общие положения

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

По данным Комитета по культуре Ленинградской области на территории Кикеринского сельского поселения насчитывается 2 выявленных объекта культурного наследия, 1 военный памятник и 6 памятников археологического наследия.

Таблица 4.4-1. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Кикеринского сельского поселения

| № | Наименование | Местоположение | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Региональные |  |  |
| 1. | Братское кладбище советских воинов, погибших в 1919 и 1941-44 гг. | Поселок Кикерино, близ железнодорожной станции | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
|  | Выявленные |  |  |
|  | Административное здание майоликовой фабрики П.К.Ваулина | Поселок Кикерино | Акт постановки на учет № 38д от 14.02.01 |
|  | Церковь Святого Николая Мирликийского | Поселок Кикерино, угол ул.Ломакиной и Михайловской 1 | Акт постановки на учет № 63/Д от 15.04.04 |
|  | Усадьба Ваулина П.К. | Поселок Кикерино, Лесная, д.5 | Акт постановки на учет № 38д от 14.02.01 |
|  | - усадебный дом |  |  |
|  | - погреб |  |  |
|  | - бассейн бетонный |  |  |
|  | - парк, 4,8 га |  |  |
|  | Памятники археологии |  |  |
|  | Курганно-жальничный могильник Арбонье (Арбонье I) Курганный могильник Арбонье, | Юго-западная окраина деревне Арбонье, в роще, урочище «Шведские могилы» Деревня Арбонье, 200 м от юго-западной окраины деревни | выявленный Акт № 2-8 от 03.05.1988 |
|  | Жальничный могильник Арбонье II | Юго-западная окраина деревни Арбонье, на поле, юго-восточнее Арбонье I | Выявленный |
|  | Курганный могильник Арбонье 1 (3 насыпи) | К северо -западу от деревни Арбонье , к югу от железнодорожного полотна и к западу от переезда | выявленный Акт № 71 от 21.04.08 |
|  | Жальничный могильник Арбонье 2 | К северо-западу от деревни Арбонье к югу от железнодорожного полотна в лесополосе вдоль железной дороги, юго-западнее курганного могильника Арбонье 1 | выявленный Акт № 71 от 21.04.08 |
|  | Курган Малое Кикерино-2 | 1 км северо-западнее деревни Малое Кикерино, у дороги в деревню Губаницы. 1,2 км северо-западнее деревни Малое Кикерино, у обочины старой дороги в деревню Губаницы, на краю поля в лесополосе | выявленный |
|  | Курган Курганно-жальничный могильник Роговицы | 0,3 км к западу от деревни Роговицы Деревня Роговицы, 100 м к западу от деревни и 180 м от шоссе Гатчина – Волосово | выявленный Акт № 2-8 от 03.05.1988 |

Памятники истории и архитектуры

На территории Кикеринского сельского поселения учитывается усадьба Ваулина П.К. и церковь святого Николая Мирликийского, имеющие статус выявленных объектов культурного наследия.

Усадьба Ваулина П.К. расположена в поселке Кикерино, по адресу улица Лесная дом 5. В настоящее время  территория усадьбы представляет собой ровный участок площадью 4,8 га с трех сторон замкнутый улицами, с южной стороны ограничен заборами приусадебных участков. В юго-восточном углу участка расположен одноэтажный с мезонином кирпичный на плитняковом цоколе дом, занимаемый учреждением социальной защиты.  Примыкающий парк представляет собой изреженные порослевые березовые насаждения с единичными соснами и елями в возрасте 90 лет. Насаждение пересечено множеством тропинок, соединяющих поселок с больницей. Близ дома круглый фундамент с каменным полом и ступеньками вниз. Принадлежность дома, построенного предположительно в конце ХIХ – начале ХХ веков и прилегающей к нему территории не установлена. Парком служило естественное насаждение. Сведения приведены в соответствии с паспортом памятника истории и культуры СССР, составленного  17.05.1991 года. Категория памятника – АПУ 38-д от 14.12.2001 г.

Церковь Св. Николая Мирликийского расположена в поселке Кикерино. Церковь построена в 1908-1909 годах. Первая деревянная церковь на станции Кикерино Балтийской железной дороги была заложена 12 июня 1902 года и строилась по проекту петербургского архитектора Василия Александровича Воротилова. Освящена она была во имя Казанской иконы Божией Матери 3 июля 1903 года архимандритом Александро-Невской лавры Иосифом и принадлежала Пятогорскому Богородицкому женскому монастырю. 30 декабря 1907 года церковь сгорела, поскольку в результате пожара ее фундамент полностью разрушился, то новая деревянная церковь была заложена в 5-и саженях к северу от сгоревшей. 6 июня 1908 года архимандрит Александро-Невской лавры Макарий (Воскресенский) совершил закладку нового храма, который возводился по первоначальному проекту архитектора В.А.Воротилова. Новый храм был торжественно освящен 21 июня 1909 года во имя Преображения Господня тем же архимандритом Макарием. Церковь была закрыта в 1939 году, а ее колокольня и купол были разобраны. В 1994 году сохранившийся в таком виде храм был возвращен верующим и в том же году освящен во имя Святого Николая Чудотворца.

Военные памятники. На территории Кикеринского сельского поселения расположен военный памятник – братское захоронение красноармейцев и советских воинов, погибших в гражданскую войну 1919 года и Великой Отечественной войны 1941 – 1944 годов. Братское захоронение расположено в поселке Кикерино близ железнодорожной станции. Памятник зарегистрирован за № 189 от 16.05.1988 года.

Основные проблемы охраны объектов культурного наследия

К ключевым проблемам охраны объектов культурного наследия относятся:

- Низкий уровень бюджетного финансирования при высоких потенциально необходимых вложениях на реставрацию, консервацию, ежегодное содержание, мониторинг и др.

- Проблемное поле юридического характера: нерешенные вопросы собственности, в частности земельные вопросы, отсутствие четкой законодательной базы.

- Отсутствие на региональном и муниципальных уровнях (1 уровня и 2 уровня) концепции восстановления, сохранения и развития объектов.

Основными проблемами в части сохранения объектов археологического наследия на территории поселения являются:

- Недостаточный уровень археологического обследования территории, что обуславливает конфликт хозяйственной и иной деятельности и обеспечения сохранности историко-культурного наследия.

- Недостаточный уровень охраны объектов археологического наследия, что, в частности, связано с недостаточным уровнем финансирования отрасли.

- Разграбление археологических объектов.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Правовой режим территорий объектов культурного наследия регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года:

- Все работы (научно-исследовательские, проектно-изыскательские, ремонтно-строительные, реставрационные, по благоустройству территории) на территориях объектов культурного наследия производить только после согласования и получения разрешения Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области;

- Не допускается строительство и размещение промышленных и складских предприятий, токсичных, взрыво- и пожароопасных предприятий на территории объектов культурного наследия;

- Запрещается отвод земельных участков без согласования Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области.

Мероприятия по сохранению и регенерации объектов культурного наследия должны проводиться в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.:

- Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- Включение объектов культурного наследия в новые туристические маршруты по Ленинградской области.

- Проведение работ по восстановлению ряда утраченных объектов культурного наследия.

- Проведение работ по реконструкции объектов культурного наследия, находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии.

- Проведение исследований по выявлению объектов культурного наследия и памятников археологии на территории Кикеринского сельского поселения.

4.5. Земельный фонд. Современное использование территории и потребность в территориях на перспективу

## 4.5.1. Современное состояние

Генеральный план Кикеринского сельского поселения разработан  на территорию в границах, установленных областным законом от 24.09.2004 № 64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В состав Кикеринского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: поселок Кикерино, поселок Восемьдесят первый километр, поселок отделение совхоза Кикерино, деревня Арбонье, деревня Большое Кикерино, деревня Липовая Гора, деревня Малое Кикерино, деревня Мыза Арбонье, деревня Роговицы.

Согласно действующему законодательству, государственный учет земель осуществляется по категориям земель. Ввиду отсутствия официальных отчетных данных по балансу территории в границах поселения, его структуры  площади по категориям  земель и их структура в проекте были определены по обмеру  чертежа  «Схема современного использования территории»  масштаба 1:10000.

Площадь территории Кикеринского сельского поселения в установленных границах составляет по данным администрации 5200 га. В результате обмера чертежа площадь территории Кикеринского сельского поселения составила 5154,3 га, против 5200 га, т. е. на  45,7 га меньше. Расхождение составило 1%. В проекте принята расчетная площадь муниципального образования – 5154,3 га.

Таблица 4.5.-1. Распределение территории Кикеринского сельского поселения по категориям земель

| Распределение земель по категориям земель | Современное состояние |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения: | 2008,4 | 39,0 |
| из них: − ЗАО «Кикерино» | 215,5 | 4,2 |
| − ФГУ "Северо-Западная зональная машиноиспытательная станция" | 1376,0 | 26,7 |
| − прочие землепользователи | 385,8 | 7,5 |
| − садоводства | 31,1 | 0,6 |
| Земли населенных пунктов – всего: | 672,4 | 13,1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – всего: | 162 | 3,1 |
| из них: - промышленности | 40,0 | 0,8 |
| - энергетики | 1,2 | 0,0 |
| - транспорта | 120,3 | 2,3 |
| - специального назначения | 0,5 | 0,0 |
| Земли лесного фонда | 2291,5 | 44,5 |
| Земли запаса | 20,0 | 0,4 |
| Итого земель в границах Кикеринского сельского поселения | 5154,3 | 100,0 |

В земельном фонде Кикеринского сельского поселения преобладают земли лесного фонда – 44,5 % и земли сельскохозяйственного назначения – 39,5 %. Земли населенных пунктов, земли промышленности, транспорта, энергетики и иного специального назначения, земли запаса соответственно всего – 12,5%, 3,3% и 1%. Ниже приводится их краткая характеристика.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли расположенные за границей населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. В границах поселения они занимают 39,5% и представлены землями сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Кикерино», землями ФГУ "Северо-Западная зональная машиноиспытательная станция", а также садоводствами и землями фонда перераспределения.

Земли населенных пунктов – это земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют их от земель иных категорий.

На территории поселения расположено девять населенных пунктов: поселок Кикерино, поселок Восемьдесят первый километр, поселок отделение совхоза Кикерино, деревня Арбонье, деревня Большое Кикерино, деревня Липовая Гора, деревня Малое Кикерино, деревня Мыза Арбонье, деревня Роговицы. Площадь территории населенных пунктов по данным паспорта Кикеринского сельского  поселения составляет 521,09 га, по обмеру чертежа «Схема современного использования территории»  масштаба 1:10000 составила 672,4 га.

Таблица 4.5-2. Распределение территории в границах населённых пунктов по назначению

| Территории | Современное состояние |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли населенных пунктов – всего: | 672,4 | 100,0 |
| Жилые, в том числе: | 234,9 | 34,9 |
| - среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (4-5 эт.) | 1,6 | 0,2 |
| - малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 эт.) | 12,4 | 1,8 |
| - индивидуальной жилой застройки с участками | 220,9 | 32,9 |
| Общественно-деловые, в том числе: | 14,0 | 2,1 |
| - объектов образования | 2,7 | 0,5 |
| - объектов здравоохранения и социальной защиты | 6,1 | 0,9 |
| - объектов культуры | 1,5 | 0,2 |
| - общественной застройки | 3,7 | 0,6 |
| Производственные, в том числе: | 35,5 | 5,3 |
| - промышленных предприятий | 30,6 | 4,6 |
| - коммунально-складских предприятий и организаций | 4,9 | 0,7 |
| Инженерной инфраструктуры, в том числе: | 1,0 | 0,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 24,3 | 3,6 |
| Рекреационного назначения, в том числе: | 7,1 | 5,7 |
| - озеленения общего пользования | 6,7 | 1,0 |
| - лесопокрытые территории | 0,4 | 4,7 |
| Сельскохозяйственного использования, в том числе: | 138,3 | 20,6 |
| - сельскохозяйственных угодий | 138,3 | 20,6 |
| Прочие, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (естественная растительность, закустаренные территории, пустыри.) | 242,6 | 27,6 |

Наибольший процент территории населенных пунктов составляет жилая застройка (34,9 %), в которой преобладает застройка с индивидуальными жилыми домами (32,9 %). Территория общественно-деловой и производственной застройки составляют соответственно  всего 2,1 % и 5,3 %, территория транспортной инфраструктуры – 3,6 %, инженерной инфраструктуры – 0,1 %. Территории сельскохозяйственного использования, а также рекреационного использования составляют 20,6 % и 5,7 %.

Территория населенных пунктов не вовлеченная в градостроительную деятельность, занятая естественной растительностью и пустырями, составляет 27,6 %, из которых находятся в санитарно-защитных зонах – 14,3 га (2,1 %), нарушенные территории – 24 га (3,6 %). Остальные территории, занимающие порядка 21,9 %  общей площади населенных пунктов, являются резервными для его территориального развития.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В данную категорию включены земли, которые расположены за границей населенного пункта и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач. Земли этой категории занимают всего 3,3% территории поселения.

Земли лесного фонда. В границах поселения лесной фонд представлен лесами участков участковых Клопицкого и Волосовского лесничеств, входящих  в состав Волосовского лесничества, занимающего  44,5% всего земельного фонда поселения.

Земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель  фонда перераспределения, в собственность, владение, пользование, включая аренду, а также земли, выведенные из хозяйственного оборота в результате консервации. Площадь данной категории земель составила 49,1 га, что составляет 1% от площади поселения. Данные земли находятся в ведении Волосовского муниципального района.

Распределение земель по формам собственности

По формам собственности  земли Кикеринского сельского поселения подразделяются  на: федеральные, субъекта Российской Федерации (Ленинградской области), государственные (не разграниченная собственность), муниципальные и частные.

- Федеральная собственность    –  3 694,6  га   (71,7%)

- Государственная и муниципальная собственность – 804,1  га  (15,6%)

- Частная собственность  – 651,3  га   (12,7%)

Преобладают земли, находящиеся в  федеральной собственности, занимающие 71,7% земельного фонда  поселения. Информация о распределении земель в границах Кикеринского сельского поселения отображена на «Схеме с отображением границ земель различных категорий», масштаб 1:10000.

Государственная кадастровая оценка земель

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения выполнялась по следующим трем основным группам:

- первая группа - сельскохозяйственные угодья,

- вторая группа – земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, прогонами для скота, коммуникациями, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых (песка),

- третья группа – земли под лесами, не переведенные в установленном законодательством порядке в состав земель лесного фонда и находящиеся у землевладельцев (землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 355 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области.

Таблица 4.5-3. Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения Волосовского муниципального района

| Наименование | Значение удельного показателя кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения | Группа | В целом (без разделения на группы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа |  |
| Волосовский район | минимальное | 5,19 | 5,19 | - | - | 0,43 | 0,43 |
|  | среднее | 8,65 | 8,68 | - | - | 0,43 | 8,68 |

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2010 № 383 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан на территории Ленинградской области» утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель, огороднических и дачных объединений граждан на территории Ленинградской области

Таблица 4.5-4. Перечень садоводческих объединений и показатели государственной кадастровой оценки их земель.

| № п/п | Наименование садоводческого или дачного объединения | Количество участков | Площадь, га | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб.\м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНТ «Нива ККЗ» | 50 | 4,2 | 169,95 |
| 2 | СНТ «Арбонье» | 107 | 7,6 | 169,95 |
| 3 | СНТ «Автомобилист» | 33 | 2,8 | 169,95 |
| 4 | СНТ «Монтажник» | 50 | 5 | 169,95 |
| 5 | СНТ «Здоровье» | 36 | 3,2 | 169,95 |
| 6 | СНТ «Керамик» | 25 | 3,09 | 169,95 |

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 356 утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ленинградской области, в которые внесены изменения Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.03.2009 № 63 с использованием понижающего коэффициента, по 7 видам разрешенного использования земель населенных пунктов.

Таблица 4.5-5. Средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов

| № группы | Вид разрешенного использования | Средний уровень кадастровой стоимости, руб.\м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки | 1485,05 |
| 2 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 310,47 |
| 3 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | 850,32 |
| 4 группа | Земельные участки, находящиеся в составе дачных и садоводческих объединений | 101,34 |
| 5 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 2159,47 |
| 6 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | 1290,16 |
| 7 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства | 597,97 |
| 8 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и оздоровительного назначения | 211,31 |
| 9 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыты и заготовок, причалов, пристаней, автодорожных вокзалов | 728,47 |
| 10 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | 183,95 |
| 11 группа | Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов | 43,26 |
| 12 группа | Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в обороте | 20,72 |
| 13 группа | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности | 580,34 |
| 14 группа | Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами | 0,21 |
| 15 группа | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 3,91 |

Государственная  кадастровая оценка земель промышленности и иного специального назначения, утвержденная Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2005 г. № 268 выполнялась по шести группам, установленным Приказом Росземкадастра от 20.03.2003 г. №П/49 (приведены применительно к оцененным участкам Кикеринского сельского поселения).

Первая группа включает в себя:

- земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта.

Вторая группа:

- земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности;

- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.

Третья группа включает в себя земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог.

Четвертая группа:

- земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель;

- земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики;

- земельные участки для размещения железнодорожных путей;

- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;

- земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений;

- земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков под объектами дорожного сервиса;

- земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей;

- земельные участки береговой полосы;

- земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

- земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков;

- земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации;

- земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации;

- земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи;

- земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи.

Пятая группа:

- земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения;

- земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

- земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;

- земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта;

- земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

- земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного специального назначения.

Шестая группа:

- земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий);

- земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов);

- земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационных резервах (хранилища, склады и другие);

- земли иного специального назначения.

Таблица 4.5-6. Кадастровая оценка земель  промышленности и иного специального назначения

| № группы зе-мель | Наименование землепользователя | Площадь земельного участка, кв. м | Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./м2 | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЗАО «Доломит» | 156 000 | 140,61 | 21 935 410 |
| 2 | ЗАО «Доломит» | 114 000 | 140,62 | 16 030 342 |
| 2 | ЗАО «Щебсервис плюс» | 20 000 | 141,52 | 2 830 352 |
| 2 | ООО «Волосовский автотранс» (промбаза Восемьдесят первый км) | 122 700 | 141,20 | 17 325 601 |
| 2 | ЗАО «Объединение Биопром» - промбаза Восемьдесят первый км – 1» | 7 700 | 141,17 | 1 087 012 |
| 2 | ЗАО «Объединение Биопром» - промбаза Восемьдесят первый км – 1» | 20 700 | 141,16 | 2 922 115 |
| 4 | ООО «Щебсервис» (карьер доломитов) | 531 400 | 1,59 | 843 172 |

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.03.2010 № 76 утверждены результаты I тура первого этапа государственной кадастровой оценки земель лесного фонда на территории Ленинградской области. Кадастровая стоимость одного гектара лесных земель в составе земель лесного фонда на территории Ленинградской области в размере 7180 рублей, как основа определения показателей кадастровой стоимости лесных земель в пределах территории Ленинградской области.

## 4.5.2. Предложения по переводу земель из одной категории в другую

Проектом генерального плана Кикеринского сельского поселения предусмотрено развитие жилых, общественно-деловых, производственных зон. Площадь жилых зон увеличивается с 234,9 га до 288 га на первую очередь и до 305,3 га на расчетный срок. Площадь производственных зон увеличивается с 86,6 га (в том числе за границей населенных пунктов) до 144,9 га на первую очередь и до 218,8 га на расчетный срок. Площадь общественно-деловых зон увеличивается с 14,4 га до 23,2 га на первую очередь и до 24,6 га на расчетный срок. Для градостроительного развития территории Кикеринского сельского поселения предполагается вовлечение земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов планируется на следующих территориях в следующих целях:

- Для развития индивидуального жилищного строительства и сопутствующих объектов инфраструктуры на территории деревни Малое Кикерино на частных землях ООО «Легионер» – 74,3 га.

- Для развития малоэтажного жилищного строительства и сопутствующих объектов инфраструктуры на территории деревни Малое Кикерино на частных землях ООО «Легионер»  – 17,5 га.

Для развития индивидуального и малоэтажного жилищного строительства проектом генерального плана предусматривается включение в границы деревни Малое Кикерино четырех земельных участков, принадлежащих ООО «Легионер» за следующими кадастровыми номерами:

- 47:22:06 17 001:57

- 47:22:06 17 001:56

- 47:22:06 17 003:50

- 47:22:06 18 008:29

Участки включаются в границы населенного пункта полностью, изменение их границ не предусматривается.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности,       энергетики,    транспорта,   связи,   радиовещания, телевидения,  информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в следующих целях:

- Для развития производственной зоны и сопутствующих объектов инфраструктуры юго-западнее поселка Кикерино на землях ЗАО «Кикерино» – 82,7 га.

- Для строительства автомобильной дороги (объездная дорога поселка Кикерино) на землях ЗАО «Кикерино» – 2,1 га.

- Для строительства автомобильной дороги (подъезд к деревне Арбонье) на землях ФГУ «Северо-Западная зональная машиноиспытательная станция» – 2,6 га.

- Под участком существующего промышленного предприятия, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения – 2,1 га.

Перевод земель лесного фонда в земли промышленности,       энергетики,    транспорта,   связи,   радиовещания, телевидения,  информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в следующих целях:

- Для территории существующего кладбища восточнее поселка Кикерино из 68 квартала Клопицкого участкового лесничества Волосовского лесничества – 2,6 га.

- Для размещения кладбища восточнее поселка Кикерино вблизи существующего кладбища из 68 квартала Клопицкого участкового лесничества Волосовского лесничества – 3,5 га.

- Для строительства автомобильной дороги (подъезд к деревне Арбонье) из 78 квартала Клопицкого участкового лесничества Волосовского лесничества – 1,8 га.

Перевод земель запаса в земли промышленности,       энергетики,    транспорта,   связи,   радиовещания, телевидения,  информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в следующих целях:

- Для размещения производственной зоны на муниципальных землях – 8,8 га.

Таблица 4.5.2.-1. Сводная таблица площадей земель различных категорий, предлагаемых к переводу в земли других категорий

| № п/п | Существующая категория земель | Форм собствен-ности | Планируемая категория земель | Площадь земель-ных участков, га | Планируемое использование земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Частная ООО «Легионер» | Земли населенных пунктов (деревня Малое Кикерино) | 74,3 | Жилищное строительство |
| 2. | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Частная ООО «Легионер» | Земли населенных пунктов (деревня Малое Кикерино) | 17,5 | Жилищное строительство |
| 4. | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Частная ЗАО «Кикерино» | Земли промышленности … и иного специального назначения | 82,7 | Размещение производственных зон |
| 5. | Земли сельскохо-зяйственного назначения |  | Земли промышленности … и иного специального назначения | 2,1 | Под существующей производственной зоной |
| 6. | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Частная ЗАО «Кикерино» | Земли промышленности … и иного специального назначения | 2,1 | Строительство автомобильной дороги |
| 7. | Земли сельско-хозяйственного назначения | Федеральная ФГУ «Северо-Западная зональная машино-испытательная станция» | Земли промышленности … и иного специального назначения | 2,6 | Строительство автомобильной дороги |
| 8. | Земли лесного фонда | Федеральная | Земли промышленности … и иного специального назначения | 2,6 | Под существующим кладбищем |
| 9. | Земли лесного фонда | Федеральная | Земли промышленности … и иного специального назначения | 3,5 | Размещение кладбища |
| 10 | Земли лесного фонда | Федеральная | Земли промышленности … и иного специального назначения | 1,8 | Строительство автомобильной дороги |
| 11 | Земли запаса | Муниципальная | Земли промышленности … и иного специального назначения | 8,8 | Размещение производственных зон |

Таблица 4.5.2-2. Распределение территории Кикеринского сельского поселения по категориям земель

| Распределение земель по категориям земель | Современное состояние | Проектное предложение |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения: | 2008,4 | 39,0 | 1827,1 | 35,5 |
| из них: - ЗАО «Кикерино» | 215,5 | 4,2 | 130,7 | 2,5 |
| − ФГУ "Северо-Западная Машиноиспытательная станция" | 1376,0 | 26,7 | 1373,4 | 26,7 |
| − прочие землепользователи | 385,8 | 7,5 | 291,9 | 5,7 |
| − садоводства | 31,1 | 0,6 | 31,1 | 0,6 |
| Земли населенных пунктов – всего: | 672,4 | 13,1 | 764,2 | 14,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – всего: | 162 | 3,1 | 268,2 | 5,2 |
| из них: - промышленности | 64,8 | 1,3 | 133,6 | 2,6 |
| - энергетики | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| - транспорта | 95,5 | 1,9 | 126,8 | 2,5 |
| - специального назначения | 0,5 | 0,0 | 6,6 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 2291,5 | 44,5 | 2283,6 | 44,3 |
| Земли запаса | 20,0 | 0,4 | 11,2 | 0,2 |
| Итого земель в границах Кикеринского сельского поселения | 5154,3 | 100,0 | 5154,3 | 100 |

4.6. Описание планируемых границ населенных пунктов

Проектом генерального плана Кикеринского сельского поселения предусматривается расширение границ населенного пункта деревня Малое Кикерино для развития индивидуального и малоэтажного многоквартирного жилищного строительства и сопутствующих объектов инфраструктуры. Изменение границ прочих населенных пунктов не предусматривается.

Граница деревни Малое Кикерино проходит:

От исходной точки 1 – пересечение северной точки границы деревни Малое Кикерино с землями сельскохозяйственного назначения ЗАО «Кикерино» – на юго-восток по границе земель ЗАО «Кикерино» до точки 2.

От точки 2 на северо-восток по границе земель ЗАО «Кикерино» по существующей границе населенного пункта до пересечения с земельным участком 47:22:06:17001:50 – точки 3.

От точки 3 на северо-запад по границе земель ЗАО «Кикерино» и земельного участка 47:22:06:17001:50 до поворотной точки 4.

От точки 4 на северо-восток по границе земель ЗАО «Кикерино» до пересечения с участком 47:22:06:17001:52 –  точки 5.

От точки 5 на северо-запад по границе земель ЗАО «Кикерино» до точки 6.

От точки 6 на юго-запад по границе земель ЗАО «Кикерино» до точки 7.

От точки 7 на северо-запад по границе земель ЗАО «Кикерино» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения Р-40 Кемполово – Шапки – точки 8.

От точки 8 на юго-восток по юго-западной стороне автомобильной дороги Р-40 Кемполово – Шапки до пересечения с границей поселка отделение совхоза Кикерино – точки 9.

От точки 9 на юг по границе земельного участка 47:22:06:18008:5 через поворотную точку 10 до точки 11.

От точки 11 на северо-запад по границе земельного участка 47:22:06:18008:5 и земель ЗАО «Кикерино» через поворотные точки 12, 13 до точки 14.

От точки 14 на юго-запад по границе земель ЗАО «Кикерино» до пересечения с границей земельного участка 47:22:06:17003:35 – точки 15.

От точки 15 на юго-восток по границе земель ЗАО «Кикерино» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения Гатчина – Ополье – точки 16.

От точки 16 на юго-запад по северной стороне автомобильной дороги Гатчина – Ополье до юго-западного угла границы земельного участка 47:22:06:17003:35 – точки 17.

От точки 17 на северо-запад по юго-западной границе земельного участка 47:22:06:17003:35 до пересечения с существующей границей деревни Малое Кикерино – точки 18.

От точки 18 на запад по существующей границе деревни Малое Кикерино до точки 19.

От точки 19 на север по существующей границе деревни Малое Кикерино до исходной точки 1.

# Footnotes

Тесные взаимосвязи между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью проявляются также и в интенсивной миграции населения. Приблизительно 130 тыс. жителей Ленинградской области (более 7 % населения) ежедневно ездят на работу в Санкт-Петербург.

В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

ФЗ-195 от 10 декабря 1995 года «Об основах социального обслуживания населения в РФ»

# Text boxes

ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ